| REGIONE SICILIANA Sede legale: Via G. Cusmano, 24 Palermo - P.IVA 04328340825 | DIPARTIMENTO GESTIONE APPALTI PATRIMONIO E SERVIZI ECONOMALI Servizio Appalti e Forniture |
| --- | --- |

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI  ATTREZZATURE VARIE DESTINATE A PRESIDI SANITARI DELL’AUSL 6 DI PALERMO

AREA METROPOLITANA

Errata corrige scheda tecnica lotto n. 6

La correzione è evidenziata in giallo e sottolineata

LOTTO N. 6 - BASE DI GARA € 340.000,00 OLTRE IVA

IL LOTTO COMPRENDE:

N. 1 ECOGRAFO CARDIOVASCOLARE PER ADULTI E PEDIATRIA

N. 1 ECOGRAFO CARDIOVASCOLARE PER ADULTI

N. 1 ECOGRAFO CARDIOVASCOLARE PER ADULTI

n. 1 ECOGRAFO CARDIOVASCOLARE

- Sistema con tecnologia digitale e banda di frequenze più ampia possibile.

- Sistema per la gestione di più piani di scansione 2D simultanei.

- Capacità di elevato rapporto Segnale/Rumore con range dinamico oltre 150db.

- Elevato numero di immagini al secondo disponibili in tutti i tipi di scansione.

- Tecnologie di processa mento di immagine atte ad ottenere immagini di elevatissima qualità ad alta risoluzione.

- Programmi facilmente aggiornabili e compatibilità DICOM 3.

- Sistema in grado di connettere almeno tre sonde elettroniche phased array per analisi 2D, trans esofageo e 3d/4D in tempo reale volumetrico.

- Dotato di Doppler pulsato e Doppler continuo orientabili, Color-Doppler, analisi Doppler tissutali, e seconda armonica con e senza mezzi di contrasto.

- Cine Memory/Cine Loop di elevate capacità con gestione separata ed in tempo reale delle immagini e del Color Flow Doppler.

- Metodiche di scansione elettrochica phased array con trasduttori con la più ampia gamma di frequenze disponibili e dalla pià elevata densità di elementi possibile.

- ZOOM con ampia ingrandimento ad alta definizione.

- Software cardiologico adulti e pediatrica.

- Modulo Eco-stress con elevato numero di fasi e visualizzazione per fase ed acquisizioni libere in tutte le modalità.

- Sistema di archiviazione immagini in formato digitale su hard-disk e/o disco DVD e relativo masterizzatore.

- Monitor a 20” ad altissima risoluzione e numero di colori.

- Consolle posizionabile ergonomica con sistema di comandi semplice e intuitivo.

Il sistema descritto dovrà essere corredato da:

  - N. 1 Sonda per esame transoracico pediatrica.

  - N. 1 Sonda per esame transoracico adulti.

  - N. 1 Sonda per esame trans esofageo pediatrico.

  - N. 1 Stampante B/N.

  - N. 1 Stampante Laser a colori.

n. 1 ECOGRAFO CARDIOVASCOLARE

- Sistema con tecnologia digitale e banda di frequenze più ampia possibile.

- Sistema per la gestione di più piani di scansione 2D simultanei.

- Capacità di elevato rapporto Segnale/Rumore con range dinamico oltre 150db.

- Elevato numero di immagini al secondo disponibili in tutti i tipi di scansione.

- Tecnologie di processa mento di immagine atte ad ottenere immagini di elevatissima qualità ad alta risoluzione.

- Programmi facilmente aggiornabili e compatibilità DICOM 3.

- Sistema in grado di connettere almeno tre sonde elettroniche phased array per analisi 2D, trans esofageo e 3d/4D in tempo reale volumetrico.

- Dotato di Doppler pulsato e Doppler continuo orientabili, Color-Doppler, analisi Doppler tissutali, e seconda armonica con e senza mezzi di contrasto.

- Cine Memory/Cine Loop di elevate capacità con gestione separata ed in tempo reale delle immagini e del Color Flow Doppler.

- Metodiche di scansione elettrochica phased array con trasduttori con la più ampia gamma di frequenze disponibili e dalla pià elevata densità di elementi possibile.

- ZOOM con ampia ingrandimento ad alta definizione.

- Software cardiologico adulti.

- Modulo Eco-stress con elevato numero di fasi e visualizzazione per fase ed acquisizioni libere in tutte le modalità.

- Sistema di archiviazione immagini in formato digitale su hard-disk e/o disco DVD e relativo masterizzatore.

- Monitor a 20” ad altissima risoluzione e numero di colori.

- Consolle posizionabile ergonomica con sistema di comandi semplice e intuitivo.

Il sistema descritto dovrà essere corredato da:

  - N. 1 Sonda per esame transoracico adulti.

  - N. 1 Sonda per esame trans esofageo.

  - N. 1 Sonda per addome adulti

  - N. 1 Stampante B/N.

  - N. 1 Stampante Laser a colori.

n. 1 ECOGRAFO CARDIOVASCOLARE

    - Sistema con tecnologia digitale e banda di frequenze più ampia possibile.

    - Sistema per la gestione di più piani di scansione 2D simultanei.

    - Capacità di elevato rapporto Segnale/Rumore con range dinamico oltre 150db.

    - Elevato numero di immagini al secondo disponibili in tutti i tipi di scansione.

    - Tecnologie di processa mento di immagine atte ad ottenere immagini di elevatissima qualità ad alta risoluzione.

    - Programmi facilmente aggiornabili e compatibilità DICOM 3.

    - Sistema in grado di connettere almeno tre sonde elettroniche phased array per analisi 2D, trans esofageo  e  3d/4D in tempo reale volumetrico.

    - Dotato di Doppler pulsato e Doppler continuo orientabili, Color-Doppler, analisi Doppler tissutali, e seconda armonica con e senza mezzi di contrasto.

    - Cine Memory/Cine Loop di elevate capacità con gestione separata ed in tempo reale delle immagini e del Color Flow Doppler.

    - Metodiche di scansione elettrochica phased array con trasduttori con la più ampia gamma di frequenze disponibili e dalla pià elevata densità di elementi possibile.

    - ZOOM con ampia ingrandimento ad alta definizione.

    - Software cardiologico adulti.

    - Modulo Eco-stress con elevato numero di fasi e visualizzazione per fase ed acquisizioni libere in tutte le modalità.

    - Sistema di archiviazione immagini in formato digitale su hard-disk e/o disco DVD e relativo masterizzatore.

    - Monitor a 20” ad altissima risoluzione e numero di colori.

    - Consolle posizionabile ergonomica con sistema di comandi semplice e intuitivo.

Il sistema descritto dovrà essere corredato da:

  - N. 1 Sonda per esame transoracico adulti.

  - N. 1 Sonda per esame trans esofageo.

  - N. 1 Stampante B/N.

  - N. 1 Stampante Laser a colori.