Caratteristiche Preferenziali :

Ecocardiografo Digitale di Alta Fascia Top di gamma ad elevate prestazioni, di ultima generazione

Modalità di scansione Sector, Lineare e Convex

Possibilità di utilizzo di sonde a matrice e/o matrice attiva

Consolle con schermo Touch-Screen di ampie dimensioni.

Imaging in Seconda Armonica su tutte le sonde in dotazione con profondità di scansione non inferiore a 30 cm

Presentazioni: B Mode, M Mode, Color, Color M Mode, Doppler PW, HPRF, CW, Color   Angio, DTI Color e DTI spettrale

Possibilità di analisi dello Strain e dello Strain-rate Longitudinale

Doppia Immagine su tutte le sonde

Triplex mode

Software per l’ottimizzazione automatica dell’imaging Bidimensionale e Doppler

Monitor da almeno 17” LCD

Possibilità di utilizzo di software dedicato completamente automatico ( con riconoscimento del bordo endocardio) per la Frazione di Eiezione

Stress eco e software per la valutazione quantitativa della cinetica e della funzionalità cardiaca

Sistema di navigazione 3D che permetta di identificare i principali apparati valvolari in maniera rapida ed efficace

Possibilità di utilizzo delle metodiche doppler derivate per gli studi di elettrofisiologia

Archivio digitale integrato sia di immagini statiche che in movimento con possibilità di effettuare misurazioni in post processing

Archiviazione sui seguenti supporti informatici: CD, DVD e Pen-drive (USB) nei formati BMP, AVI, JPG, Mpeg.

Esportazione su supporti informatici di file in formato Dicom

Dovrà essere possibile Creare dei Report con possibilità di trasmissione, archiviazione e stampa dei refeti e delle immagini su carta comune

L’azienda aggiudicataria dovrà garantire un Corso di formazione sulla applicazione della metodica 3D-4D all’interno della nostra struttura Ospedaliera o presso un Centro di riferimento Nazionale.

La macchina dovrà essere corredata di:

- Sonda Cardiologica Adultida circa 4 MHz

- Sonda Volumetrica da circa 3 MHz

- Sonda Transesofagea Elettronica Adulti

- Stampanti B/N e Color