ALLEGATO “A”

LOTTO N. 1		(40 unità) 	- 	Importo Lotto € 56.520,00

Pacemakers monocamerali (SC) completi dei relativi elettrodi

Prezzo base asta  PM  1.113€ -- CND J01010101

Prezzo base asta elettrodo 300€ -- CND J0190010102

Descrizione con relativo punteggio qualità massimo:

- Voltaggio del pacing ventricolare di oltre 8 V.						Punti 	20

- Controllo e autoimpostazione della cattura ventricolare					15

- Detezione automatica dell’avvenuto impianto con autoimpostazione della polarità. 		15

- Funzione sonno											10

Totale massimo punti qualità										60

LOTTO N. 2		(60 unità) 	- 	Importo Lotto € 117.780,00

Pacemakers monocamerali con sensore (SR) completi dei relativi elettrodi

Prezzo base asta  PM  1.663€ -- CND J01010102

Prezzo base asta elettrodo 300€ -- CND J0190010102

Descrizione con relativo punteggio qualità massimo:

a) Cattura automatica ventricolare con backup a 5V e 1ms					Punti	10

b) Calo notturno della frequenza minima programmabile 						10

c) Autoimpostazione continua della sensibilità							15

d) Dotato di apparecchio esterno di telecontrollo remoto 						15

e) Soglia di stimolazione in ampiezza e durata impulso con costruzione di relativa curva		10

Totale massimo punti qualità										60

LOTTO N. 3		(40 unità) 	- 	Importo Lotto € 116.920,00

Pacemakers monocamerali bisensore completi dei relativi elettrodi

Prezzo base asta  PM  2.623€ -- CND J0101010202

Prezzo base asta elettrodo 300€ -- CND J0190010102

Descrizione con relativo punteggio qualità massimo:

- Sensore accelerometrico e ventilazione minuto						Punti 	10

- Regolazione automatica della cattura ventricolare con rilevazione battito - battito,

valutata tramite canale dedicato alla risposta evocata, con algoritmo di gestione delle

fusioni ed utilizzabile con qualsiasi elettrocatetere/configurazione				10

- Algoritmo per la regolarizzazione della variabilità del ciclo ventricolare con aggiornamento battito-battito calcolata sui 32 cicli precedenti e possibilità di programmazione della

massima frequenza di stimolazione								10

- Sistema di minimizzazione della stimolazione definitiva ventricolare destra e possibilità di allungamento dell’intervallo AV sino a 400 ms							10

- Regolazione automatica battito-battito della sensibilità ventricolare				10

- Algoritmo per il trattamento delle variazioni improvvise della frequenza programmabile indipendentemente per incrementi e decrementi della frequenza (rate smoothing)		10

Totale massimo punti qualità										60

LOTTO N.  4		(80 unità) 	- 	Importo Lotto € 205.280,00

Pacemakers bicamerali (DC) completi dei relativi elettrodi

Prezzo base asta PM   1.966€ -- CND J01010301

Prezzo base asta elettrodo ventricolare 300€ -- CND J0190010102

Prezzo base asta elettrodo atriale 300€ -- CND J0190010102

Descrizione con relativo punteggio qualità massimo:

- Regolazione automatica della cattura ventricolare con rilevazione battito - battito, valutata tramite canale dedicato alla risposta evocata, con algoritmo di gestione delle fusioni ed utilizzabile con qualsiasi elettrocatetere/configurazione							Punti  	10

- Regolazione automatica battito-battito della sensibilità atriale e ventricolare			10

- Sistema di minimizzazione della stimolazione definitiva ventricolare destra e possibilità di allungamento dell’intervallo AV sino a 400 ms							10

- Almeno un algoritmo per la prevenzione ed almeno tre per la riduzione dei sintomi della FA 10

- Algoritmo per la regolarizzazione della variabilità del ciclo ventricolare con aggiornamento battito-battito calcolata sui 32 cicli precedenti e possibilità di programmazione della

massima frequenza di stimolazione								10

- Doppio algoritmo di commutazione in risposta ad aritmie atriali con possibilità di commutazione di modo dalla modalità DDD(R) a DDI(R) o VDI(R) e commutazione di modo battito-battito in risposta a flutter atriale con frequenza di riconoscimento indipendente 			10

Totale massimo punti qualità										60

LOTTO N.  5		(40 unità) 	- 	Importo Lotto € 102.640,00

Pacemakers bicamerali (DC) completi dei relativi elettrodi

Prezzo base asta PM   1.966€ -- CND J01010301

Prezzo base asta elettrodo ventricolare 300€ -- CND J0190010102

Prezzo base asta elettrodo atriale 300€ -- CND J0190010102

Descrizione con relativo punteggio qualità massimo:

- Peso non superiore a 20 gr								Punti 	10

- Possibilità di riprogrammare automaticamente l’intervallo A-V in base ai tempi di

conduzione spontanea, in modalità DDD							10

- Registrazione automatica di episodi di aritmia atriale e ventricolare con memorizzazione automatica dell’EGM endocavitario e marker per 3,5 minuti e su doppio canale		10

- Funzione sonno guidata dal sensore MV e non legata ad orari predefiniti			10

- Algoritmo per ridurre la percentuale di stimolazione ventricolare destra			10

- Curva di frequenza cardiaca nelle 24 ore e per sette giorni, per il monitoraggio della

frequenza circadiana del paziente								10

Totale massimo punti qualità										60

LOTTO N.  6		(60 unità) 	- 	Importo Lotto € 198.300,00

Pacemakers bicamerali con sensore (RR) completi dei relativi elettrodi

Prezzo base asta PM  2.705€  -- CND J0101030201

Prezzo base asta elettrodo ventricolare 300€ -- CND J0190010102

Prezzo base asta elettrodo atriale 300€ -- -- CND J0190010102

Descrizione con relativo punteggio qualità massimo:

- Cattura automatica atriale e ventricolare con backup a 5V e 1ms 			Punti 	20

- Guida alla migliore impostazione dei parametri in base alle condizioni cliniche del paziente 15

- Autoimpostazione continua della sensibilità							10

- Dotato di apparecchio esterno di telecontrollo remoto						5

- Massima frequenza di trascinamento la piu elevate possibile					10

Totale massimo punti qualità										60

LOTTO N.  7		(20 unità) 	- 	Importo Lotto € 66.100,00

Pacemakers bicamerali con sensore (RR) completi dei relativi elettrodi

Prezzo base asta PM  2.705€  -- CND J0101030201

Prezzo base asta elettrodo ventricolare 300€ -- CND J0190010102

Prezzo base asta elettrodo atriale 300€ -- -- CND J0190010102

Descrizione con relativo punteggio qualità massimo:

- Rateresponsive con monosensore accelerometro					Punti 	10

- Modalità di stimolazione in pseudo AAI (R) con possibilità di ripristino del modo DDD(R)

in caso di blocchi A-V parossistici, con ritorno alla modalità di conduzione pseudo AAI(R)

in caso di ripristino della conduzione spontanea						10

- Possibilità di riprogrammare automaticamente l’intervallo A-V in base ai tempi di

conduzione spontanea, in modalità di stimolazione DDDR					10

- Registrazione automatica di episodi di aritmia atriale e ventricolare con memorizzazione automatica dell’EGM endocavitario e marker per 3,5 minuti e su doppio canale		10

- Peso non superiore a 20 g.									10

- Curva di frequenza cardiaca nelle 24 ore e per sette giorni, per il monitoraggio della

frequenza circadiana del paziente								10

Totale massimo punti qualità										60

LOTTO N.  8		(30  unità) 	- 	Importo Lotto € 18.000,00

Elettrocatetere  VDD

Prezzo base asta elettrodo 600€ -- CNDJ0190010104

Descrizione con relativo punteggio qualità massimo:

- Distanza interelettrodica atriale inferiore ad 1 cm					Punti 	20

- Disponibilità di 3 diverse lunghezze e spaziature per ottimizzare il sensing 			15

- Elettrocatetere ad alta impedenza ed a rilascio di steroide					15

- Elettrocatetere con attacco IS-1									10

Totale massimo punti qualità										60

LOTTO N.  9	 	(20 unità) 	- 	Importo Lotto € 96.000,00

Pacemakers Bicamerali MRI compatibili completi dei relativi elettrodi

Prezzo base asta PM  4.000 € -- CND J010199

Prezzo base asta elettrodo Atriale e ventricolare 400 € -- CND J0190010104

Descrizione con relativo punteggio qualità massimo:

- Dotati di algoritmi per il controllo e la terapia delle aritmie sopraventricolari con burst automatici in atrio	15

- Almeno 15 minuti di EGM memorizzabili per gli episodi aritmici			Punti 	10

- Autocommutazione da DDD a AAI per la riduzione del pacing ventricolare			10

- Dotati di algoritmo per il monitoraggio dell’accumulo dei fluidi polmonari 			15

- Peso minore possibile										10

Totale massimo punti qualità										60

LOTTO N. 10  	(10 unità) 	- 	Importo Lotto € 64.140,00

Pacemakers tricamerali completi dei relativi elettrodi

Prezzo base asta PM 4.314€ -- CND J010104

Prezzo base asta elettrodo atriale 300€ -- CND J0190010102

Prezzo base asta elettrodo seno coronarico 1.500€ -- CND J0190010103

Prezzo base asta elettrodo ventricolare 300€ -- CND J0190010102

Descrizione con relativo punteggio qualità massimo:

- Disponibilità di tre canali indipendenti per programmazione di pacing		Punti  	20

- Risposta agli eventi sentiti									10

- Ottimizzazione automatica degli intervalli AV e VV						15

- Cattura automatica ventricolare									15

Totale massimo punti qualità										60

LOTTO N.  11 	(5 unità) 	- 	Importo Lotto € 79.645,00

Defibrillatori impiantabili monocamerali (alta fascia) di ridotte dimensioni completi dei relativi elettrodi

Prezzo base asta ICD 14.729 € -- CND J0105010104

Prezzo base asta elettrodo 1.200 € -- CND J019001020101

Descrizione con relativo punteggio qualità massimo:

- Spessore non superiore a 11 mm. e volume non superiore a 33 cc 			Punti 	10

- Energia immagazzinata programmabile fino a 42 J	15

- Riprogrammazione automatica delle famiglie di ATP in funzione dell’efficacia terapeutica	10

- Terapia ATP anche in zona FV, sulla base di criteri di frequenza e stabilità dell’aritmia	10

- Monitoraggio dello stato funzionale del paziente in base alla dinamica ventilatoria e al carico di lavoro del paziente										5

- Configurazione degli shock di cardioversione e di defibrillazione programmabili in modo indipendente (esclusione del coil in VCS per lo shock di cardioversione)			10

Totale punti												60

LOTTO N. 12 	(10 unità) 	-  	Importo Lotto € 132.720,00

Defibrillatori impiantabili monocamerali (fascia intermedia) completi dei relativi elettrodi

Prezzo base asta ICD 12.072 € -- CND J0105010103

Prezzo base asta elettrodo 1.200 € -- CND J019001020101

Descrizione con relativo punteggio qualità massimo:

- Dimensioni contenute									Punti  	10

- Erogazione di shock ad elevata energia, almeno 40J						15

- Monitoraggio ed analisi del tratto ST								20

- Algoritmo di valutazione dei fluidi polmonari							10

- Disponibilità di connettore DF1 e quadripolare coassiale ad unico pin			5

Totale massimo punti qualità										60

LOTTO N.  13	(15 unità) 	- 	Importo Lotto € 192.480,00

Defibrillatori impiantabili bicamerali (bassa fascia) completi dei relativi elettrodi

Prezzo base asta ICD 11.332,00 € -- CND J0105020101

Prezzo base asta elettrodo ventricolare 1.200 € -- CND J019001020101

Prezzo base asta elettrodo atriale 300 € -- CND J0190010102

Descrizione con relativo punteggio qualità massimo:

- Massima energia erogata									Punti  	20

- Tilt e durata impulso di shock programmabili							15

- Ottimizzazione automatica degli intervalli AV							15

- Comunicazione wireless tra dispositivo ed apparecchio esterno di telecontrollo remoto	10

Totale massimo punti qualità										60

LOTTO N. 14	(10 unità) 	- 	Importo Lotto € 173.000,00

Defibrillatori impiantabili bicamerali (alta fascia) di ridotte dimensioni completi dei relativi elettrodi

Prezzo base asta ICD 15.800 € -- CND J0105020103

Prezzo base asta elettrodo ventricolare 1.200 € -- CND J019001020101

Prezzo base asta elettrodo atriale 300 € -- CND J0190010102

Descrizione con relativo punteggio qualità massimo:

- Spessore non superiore a 11 mm. e volume non superiore a 33 cc 			Punti 	10

- Energia immagazzinata programmabile fino a 42 J						15

- Modo AAIR con commutazione automatica in DDD(R) temporaneo in caso di BAV

parossistico di I, II e III grado e ripristino automatico della modalità AAI(R) in assenza

di BAV, con registrazione automatica di EGM e marker degli episodi di BAV		10

- Sistema dotato di due sensori: accelerometro per la funzione rate responsive e

ventilazione/minuto per il monitoraggio dello stato funzionale del paziente			5

- Configurazione degli shock di cardioversione e di defibrillazione programmabili in modo indipendente (esclusione del coil in VCS per lo shock di cardioversione)			10

- Riprogrammazione automatica delle famiglie di ATP in funzione dell’efficacia terapeutica 10

Totale massimo punti qualità										60

LOTTO N. 15	(20 unità) 	- 	Importo Lotto € 334.020,00

Defibrillatori impiantabili bicamerali (fascia intermedia) completi dei relativi elettrodi

Prezzo base asta ICD 15.201 € -- CND J0105020102

Prezzo base asta elettrodo ventricolare 1.200 € -- CND J019001020101

Prezzo base asta elettrodo atriale 300 € -- CND J0190010102

Descrizione con relativo punteggio qualità massimo:

- Peso inferiore a 70 grammi								Punti 	15

- Cattura automatica atriale e ventricolare							10

- Sensing del canale dx programmabile tra punta anello e punta coil				15

- Possibilità di esclusione della cassa attiva e il coil cavale tramite programmatore		10

- Dotati di algoritmi di prevenzione e terminazione delle aritmie sopraventricolari con

allarmi acustici in caso di AF									10

Totale massimo punti qualità										60

LOTTO N.  16	(20 unità) 	- 	Importo Lotto € 388.400,00

Defibrillatori impiantabili tricamerali (fascia intermedia) completi dei relativi elettrodi

Prezzo base asta ICD 16.420 €  (CND J0105030102)

Prezzo base asta elettrodo ventricolare 1.200 € -- CND J019001020101

Prezzo base asta elettrodo atriale 300 € -- CND J0190010102

Prezzo base asta elettrodo ventricolare sinistro 1.500 €  (CND J0190010103)

Descrizione con relativo punteggio qualità massimo:

- Volume non superiore a 33 cc e spessore non superiore a 10 mm			Punti 	15

- Energia immagazzinata almeno 41 Joules							10

- Capacità di rilevazione vera dell’attività del ventricolo sinistro e disponibilità di algoritmo

di protezione per evitare la stimolazione ventricolare sinistra in periodi potenzialmente

vulnerabili											10

- Algoritmo dedicato all’ottimizzazione della programmazione del ritardo AV e della

camera di stimolazione con misurazione automatica del QRS					10

- Algoritmo di regolarizzazione del ritmo durante fibrillazione atriale				5

- Possibilità di interrogazione e comunicazione telemetrica con il programmatore

a radio frequenza su banda specifica per lo standard biomedicale				10

Totale massimo punti qualità										60

LOTTO N. 17	(20 unità) 	- 	Importo Lotto € 397.760,00

Defibrillatori impiantabili tricamerali (alta fascia) completi dei relativi elettrodi

Prezzo base asta ICD 16.888 €  (CND J0105030103)

Prezzo base asta elettrodo ventricolare 1.200 € -- CND J019001020101

Prezzo base asta elettrodo atriale 300 € -- CND J0190010102

Prezzo base asta elettrodo ventricolare sinistro 1.500 €  (CND J0190010103)

Descrizione con relativo punteggio qualità massimo:

- Antitachipacing programmabile a scelta tra elettrodo destro, elettrodo sinistro e in

biventricolare   										Punti 	15

- Cattura automatica atriale, ventricolare destra e sinistra					10

- Possibilità di esclusione della cassa attiva e il coil cavale tramite programmatore		15

- Peso inferiore a 70g.										10

- Disponibilità di algoritmo per la prevenzione delle sincopi vaso-vagali			5

- Disponibilità di sistema di monitoraggio dell'integrità dei cateteri da defibrillazione

basato sull'analisi contemporanea di più parametri 						5

Totale massimo punti qualità										60

LOTTO N.  18 	( 10 unità) 	- 	Importo Lotto € 162.000,00

Defibrillatori impiantabili tricamerali ( bassa fascia ) completi dei relativi elettrodi

Prezzo base asta ICD 13.440 € (CND J0105030101)

Prezzo base asta elettrodo ventricolare 1.000 € ( CND J019001020101 )

Prezzo base asta elettrodo atriale 300€ ( CND J0190010102 )

Prezzo base asta elettrodo ventricolare sinistro 1.500 € ( CND J0190010103 )

Descrizione con relativo punteggio qualità massimo:

- Cattura automatica atriale, ventricolare destra e sinistra				Punti 	10

- Dimensioni e peso   										15

- Sistema di monitoraggio dello scompenso 							5

- Erogazione di shock ad elevata energia, almeno 40J     					10

- Possibilità di controllo remoto  									5

- Disponibilità di connettori IS-1 ed IS-4   							15

Totale massimo punti qualità										60

LOTTO N.  19 	(10 unità) 	- 	Importo Lotto € 15.000,00

Registratori Holter impiantabili sottocute senza elettrodi di ridotte dimensioni per la diagnostica delle sincopi di origine indeterminata

Prezzo base asta:  1.500 €  (CND non codificato)

Descrizione con relativo punteggio qualità massimo:

- Modalità di registrazione programmabili  						Punti  	10

- Attivatore elettronico per memorizzare gli episodi sintomatici  				15

- Volume, spessore e peso  									10

- Longevità dichiarata  										15

- Compatibilità alla risonanza magnetica 								10

Totale massimo punti qualità										60

LOTTO N. 20 	- 	Importo Lotto € 6.000,00

Accessori per elettrostimolazione temporanea

- Introduttori venosi per vena femorale, sterili, pronti per l’uso (quantità 100);

ogni  kit composto da :

- cannula flessibile in polietilene lunghezza 11cm, angolo di piegatura fino a 105 gradi, siliconatura interna ed esterna, munita di collare di sutura, valvola in silicone esacuspide;

- dilatatore in polietilene diametri  da 6 french a 8 french, con siliconatura interna ed esterna;

- miniguida 45 cm, doppia punta (j/dritta), misura 0.038”;

- Introduttori venosi per piccole vene, sterili, pronti per l’uso (quantità 100);

ogni  kit composto da :

- cannula in polietilene lunghezza 7.5 cm, angolo di piegatura fino a 105 gradi,  diametro 5 e 6 french, siliconatura interna ed esterna, valvola in silicone  esacuspide;

- dilatatore in polietilene con siliconatura interna ed esterna;

- miniguida 45 cm, doppia punta (j/dritta), misura  0.021”;

- Aghi per puntura vasale sterili, pronti per l’uso ( quantità 200 );

- a parete sottile, connessione Luer, calibro 18 G, lunghezza  7 cm., max diametro della guida compatibile  0,038”.

LOTTO N.  21	- 	Importo Lotto € 10.400,00

Accessori per elettrostimolazione permanente

- Introduttori venosi per vena succlavia, sterili, pronti per l’uso (quantità 400);

ogni  kit composto da :

- introduttore peel-away, materiale polietilene, apribile a frattura predeterminata, lunghezza cannula 16cm;

-      dilatatore in polietilene, lunghezza 19 cm, diametri da 8 french a 11 french,

blocco del dilatatore che ne facilita l’avanzamento;

-      ago 18G con miniguida di lunghezza almeno 40 cm, diametro 0.035 secondi,  punta  doppia  J/dritta.

N. B. I lotti n. 20 e n. 21 vengono aggiudicati secondo il criterio del’art. 82 del D.Lgs. 163/06  (prezzo più basso)

| LOTTO | Q.tà | Dispositivo | Importo Unitario | Importo Lotto | Importo Unitario Offerto € | Importo Lotto Offerto € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | Pacemaker | € 1.113,00 | € 44.520,00 |  |  |
|  | 40 | Elettrodo | € 300,00 | € 12.000,00 |  |  |
|  |  | € 56.520,00 |  |  |
| 2 | 60 | Pacemaker | € 1.663,00 | € 99.780,00 |  |  |
|  | 60 | Elettrodo | € 300,00 | € 18.000,00 |  |  |
|  |  | € 117.780,00 |  |  |
| 3 | 40 | Pacemaker | € 2.623,00 | € 104.920,00 |  |  |
|  | 40 | Elettrodo | € 300,00 | € 12.000,00 |  |  |
|  |  | € 116.920,00 |  |  |
| 4 | 80 | Pacemaker | € 1.966,00 | € 157.280,00 |  |  |
|  | 160 | Elettrodo | € 300,00 | € 48.000,00 |  |  |
|  |  | € 205.280,00 |  |  |
| 5 | 40 | Pacemaker | € 1.966,00 | € 78.640,00 |  |  |
|  | 80 | Elettrodo | € 300,00 | € 24.000,00 |  |  |
|  |  | € 102.640,00 |  |  |
| 6 | 60 | Pacemaker | € 2.705,00 | € 162.300,00 |  |  |
|  | 120 | Elettrodo | € 300,00 | € 36.000,00 |  |  |
|  |  |  |  | € 198.300,00 |  |  |

| LOTTO | Q.tà | Dispositivo | Importo Unitario | Importo Lotto | Importo Unitario Offerto € | Importo Lotto Offerto € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 20 | Pacemaker | € 2.705,00 | € 54.100,00 |  |  |
|  | 40 | Elettrodo | € 300,00 | € 12.000,00 |  |  |
|  |  | € 66.100,00 |  |  |
| 8 | 30 | Elettrocaterere | € 600,00 | € 18.000,00 |  |  |
| 9 | 20 | Pacemaker | € 4.000,00 | € 80.000,00 |  |  |
|  | 40 | Elettrodo | € 400,00 | € 16.000,00 |  |  |
|  |  | € 96.000,00 |  |  |
| 10 | 10 | Pacemaker | € 4.314,00 | € 43.140,00 |  |  |
|  | 10 | Elettrodo | € 300,00 | € 3.000,00 |  |  |
|  | 10 | Elettrodo | € 1.500,00 | € 15.000,00 |  |  |
|  | 10 | Elettrodo | € 300,00 | € 3.000,00 |  |  |
|  |  | € 64.140,00 |  |  |
| 11 | 5 | Defibrillatore | € 14.729,00 | € 73.645,00 |  |  |
|  | 5 | Elettrodo | € 1.200,00 | € 6.000,00 |  |  |
|  |  | € 79.645,00 |  |  |
| 12 | 10 | Defibrillatore | € 12.072,00 | € 120.720,00 |  |  |
|  | 10 | Elettrodo | € 1.200,00 | € 12.000,00 |  |  |
|  |  | € 132.720,00 |  |  |
| 13 | 15 | Defibrillatore | € 11.332,00 | € 169.980,00 |  |  |
|  | 15 | Elettrodo | € 1.200,00 | € 18.000,00 |  |  |
|  | 15 | Elettrodo | € 300,00 | € 4.500,00 |  |  |
|  |  | € 192.480,00 |  |  |
| 14 | 10 | Defibrillatore | € 15.800,00 | € 158.000,00 |  |  |
|  | 10 | Elettrodo | € 1.200,00 | € 12.000,00 |  |  |
|  | 10 | Elettrodo | € 300,00 | € 3.000,00 |  |  |
|  |  | € 173.000,00 |  |  |
| 15 | 20 | Defibrillatore | € 15.201,00 | € 304.020,00 |  |  |
|  | 20 | Elettrodo | € 1.200,00 | € 24.000,00 |  |  |
|  | 20 | Elettrodo | € 300,00 | € 6.000,00 |  |  |
|  |  | € 334.020,00 |  |  |
| 16 | 20 | Defibrillatore | € 16.420,00 | € 328.400,00 |  |  |
|  | 20 | Elettrodo | € 1.200,00 | € 24.000,00 |  |  |
|  | 20 | Elettrodo | € 300,00 | € 6.000,00 |  |  |
|  | 20 | Elettrodo | € 1.500,00 | € 30.000,00 |  |  |
|  |  | € 388.400,00 |  |  |
| 17 | 20 | Defibrillatore | € 16.888,00 | € 337.760,00 |  |  |
|  | 20 | Elettrodo | € 1.200,00 | € 24.000,00 |  |  |
|  | 20 | Elettrodo | € 300,00 | € 6.000,00 |  |  |
|  | 20 | Elettrodo | € 1.500,00 | € 30.000,00 |  |  |
|  |  | € 397.760,00 |  |  |
| 18 | 10 | Defibrillatore | € 13.440,00 | € 134.400,00 |  |  |
|  | 10 | Elettrodo | € 1.000,00 | € 10.000,00 |  |  |
|  | 10 | Elettrodo | € 300,00 | € 3.000,00 |  |  |
|  | 10 | Elettrodo | € 1.500,00 | € 15.000,00 |  |  |
|  |  | € 162.400,00 |  |  |
| 19 | 10 | Regiastrore Holter | € 1.500,00 | € 15.000,00 |  |  |

| LOTTO | Q.tà | Dispositivo | Importo Unitario | Importo Lotto | Importo Unitario Offerto € | Importo Lotto Offerto € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 200 | Introduttori |  |  |  |  |
|  | 200 | Aghi |  |  |  |  |
|  |  | € 6.000,00 |  |  |
| 21 | 400 | Accessori Elet. Perm. |  | € 10.400,00 |  |  |