N. 1  -   ECOTOMOGRAFO PORTATILE DI ULTIMA GENERAZIONE DI FACILE

TRASPORTABILITA’

Il sistema dovrà essere dotato delle seguenti caratteristiche:

- Peso della console non superiore ai 5 Kg.

- Monitor colore LCD da 15”

- Alimentazione sia elettrica che a batteria con autonomia di almeno 1 h

- Hard disk integrato nella consolle con possibilità di esportazione di immagini e cine loops in formato Windows-compatibile su DVD, CD e memory stick USB.

- Possibilità di salvataggio diretto delle immagini su supporto USB anche durante la scansione in formato jpeg. mpeg e avi in formato PC compatibile

- Gestione avanzata dell’immagine archiviata e/o congelata (post processing) con elevato numero di parametri modificabili.

- Zoom Digitale senza alcuna perdita di risoluzione attivo sia durante la scansione, sia su immagini congelate. Zoom attivabile anche su cine loops.

- Software di ultima generazione per ottenere tutte le misurazioni necessarie: distanze, aree, circonferenze, volumi mono e biplani, rapporti tra distanze; nonché di software di calcolo per gli esami cardiologici e vascolari, con calcoli flussimetrici su tracciato doppler in tempo reale  e su spettro archiviato.

- Triplex mode

- Funzione di  compounding sull’immagine bidimensionale.

- Funzione di riduzione dell’effetto Spekle sull’imaging

- L’ergonomia della console deve permettere un cambio rapido e semplice del trasduttore.

- Aggiornamento del software di sistema tramite CD/DVD

- Modalità di lavoro disponibili: B mode, Color Doppler, Power Doppler. M-mode, Doppler Pulsato, Doppler Continuo,  Doppler tissutale

- Il sistema  deve supportare sonde di tipo Convex. Lineari e Settoriali per le principali applicazioni di natura ambulatoriale, anestesia e terapia intensiva

- Possibilità di nominare/personalizzare più presets possibili per le varie applicazioni in reparto

Capacità di richiamare dall’archivio le immagini da precedenti esami dello stesso paziente per confrontarle

Ciascuno completo di:

- n. 1 sonda convex      4 MHz

- n. 1 sonda lineare     12 MHz

- n. 1 carrello

- n. 1 stampante B/W

In Opzione dovrà essere offerta n. 1sonda Transesofagea

N. 1 -    ECOGRAFO DI ULTIMA GENERAZIONE

Il sistema dovrà essere dotato delle seguenti caratteristiche:

- Ecotomografo carrellato, digitale, di ultima generazione dal design innovativo, leggero e poco ingombrante dotato di 4 connettori per le sonde contemporaneamente attivi

- Monitor basculante LCD da 19” su pannello comandi touch screen e retroilluminato

- Sonde di ultima generazione, prevalentemente di tipo pinless

- Elevata capacità di ottimizzazione automatica di parametri e sw che riducano e semplifichino il più possibile l’interazione del sistema con l’operatore

- Elevato valore di Dynamic Range;

- Algoritmi di elaborazione del segnale per la riduzione del rumore e degli artefatti

- Sistema di scansione lineare, phased array, convex e microconvex;

- Sonde ad alta densità di elementi larga banda multifrequenza:

- Doppler pulsato, Color Doppler, B-Mode, Power Doppler;

- Triplex mode

- Elevata capacità di rielaborazione in post processing delle immagini salvate e freezate

- Software di ottimizzazione automatica dell’immagine B-Mode, Color e Doppler (angoli, frequenza, Volumi campioni ecc)

- Software di ottimizzazione delle immagini quali lo spekle reduction, la funzione di sonda convessa virtuale e di compounding (crossbeam)

- Software per il calcolo automatico dell’intima

- Software di quantificazione dei flussi acquisiti con Color e Power Doppler

- Software di assistenza automatica alla scansione che permetta di ridurre i tempi dell’esame ed il numero delle operazioni sui tasti da parte dell’operatore nelle routinarie procedure vascolari

- Zoom digitale con elevato mantenimento della qualità dell’immagine in tempo reale e/o su immagine congelata. Possibilità di ingradimento anche sulle immagini da cine-loop;

- Predisposizione di base  (standard) del sistema all’uso di qualsiasi sonda, senza l’attivazione aggiuntiva di moduli per abilitarne il funzionamento.

- Archivio di immagine integrato nella macchina, hard disk ad elevata capacità, masterizzatore su CD/DVD;

- Possibilità di archiviare loops di ampia durata;

- Trasduttori lineari per applicazioni muscoloscheletriche e superficiali

- Trasduttori di tipo convex  per applicazioni muscoloscheletriche su anca e spalla

Il sistema deve essere completo di

- n. 1 sonda  convex    5 MHz

- n. 1 sonda a matrice da 6-15 MHz

- n. 1 stampante color

- n. 1 stampante B/W

N. 1  -  ECOGRAFO PORTATILE DI ULTIMA GENERAZIONE E DI FACILE TRASPORTABILITA’

Il sistema dovrà essere dotato delle seguenti caratteristiche:

- Monitor colore LCD da 15”

- Peso della consolle non superiore ai 5 Kg

- Alimentazione sia elettrica che a batteria con autonomia di almeno 1 h

- Hard disk integrato nella consolle con possibilità di esportazione di immagini e cine loops in formato Windows compatibile su DVD, CD e memory stick USB. Possibilità di salvataggio delle immagini su supporto USB in formato jpeg, mpeg e7o avi

- Esportazione diretta anche su cartella condivisa via TCP-IP di immagini, reports e misure

- Compatibilità (importa ed esporta) delle immagini in formato proprietario con altri ecografi e/o work station in modo da poterle rielaborare in post processing

- Gestione avanzata dell’immagine archiviata e/o congelata (post processing) con elevato numero di parametri modificabili

- Software per il calcolo automatico della frazione di eiezione

- Zoom digitale senza alcuna perdita di risoluzione attivo sia durante la scansione, sia su immagini congelate. Zoom attivabile anche su line-loops

- Software di ultima generazione per ottenere tutte le misurazioni necessarie: distanze, aree, circonferenze, volumi mono e bilani, rapporti ttra distanze: nonché di software di calcolo per gli esami cardiologici e vascolari, con calcoli flussimetrici su tracciato doppler in tempo reale e su spettro archiviato

- Triplex mode

- Funzionalità di compounding (Crossbeam) implementata su trasduttori lineari per permettere una trasmissione del fascio ultrasonoro secondo angoli di scansione differenti, per una migliore definizione delle parei dei vasi nelle scansioni trasversali

- Software per il calcolo automatico dell’intima

- Software di miglioria e ottimizzazione dell’immagine anche in automatico per il B-Mode, il Color ed il Power Doppler

- Software per l’ottimizzazione delle immagini quali lo spekle reductione, la funzione di sonda convessa virtuale e la visione panoramica

- L’ergonomia della consolle deve permettere un cambio rapido e semplice del trasduttore

- Visualizzazione a monitor della traccia ECG e possibilmente del respiro

- Modalità di lavoro disponibili: B-Mode, Color Doppler, Power Doppler, M-Mode, Doppler Pulsato, Doppler Continuo, Doppler tissutale, M-Mode;

- Il sistema ecografico deve supportare sonde di tipo convex, Lineari, Endocavitarie, Intraoperatorie, Pedof, Transesofagee e sonde Settoriali adulte, pediatriche e neonatali possibilmente interscambiabili con altre dei sistemi offerti

- Dicom Media

Il Sistema deve essere completo di:

n. 1 Sonda Settoriale da 3 Mhz

n. 1 Sonda Lineare da 9 Mhz

n. 1 Carrello

n. 1 Stampante B/W

N. 1  -  ECOTOMOGRAFO PORTATILE DI ULTIMA GENERAZIONE DI FACILE TRASPORTABILITA’

Il sistema dovrà essere dotato delle seguenti caratteristiche:

- Recentissima introduzione nel mercato,

- Monitor colore LCD superiore a 10” di tipo tablet

- Sonde ad alta densità di elementi larga banda multifrequenza;

- Peso inferiore ai 5 Kg

- Tempo di accensione inferiore ai 60 sec.

- Funzionamento a batteria in scansione  con un’autonomia superiore ad 1h

- Ottimizzazione automatica del guadagno in modalità bidimensionale

- Ottimizzazione automatica dei parametri di scansione  in funzione della regolazione della sola profondità da parte dell’operatore

- Estrema semplicità d’uso ed intuitivo grazie al ridotto numero di tasti

- Archivio immagini su USB-stick e/o SD card in modalità JPEG e MPEG

- Archivio loops di ampia durata  regolabile

- Schermo senza tasti o manopole a rilievo, di tipo touch-screen facilmente sanificabile e fluid resistent

- Trasferimento dati attraverso il protocollo di rete TCPIP anche Wi-fi e su cartella condivisa

- Disponibilità dei “brackets” per guida bioptica per le sonde, con linea guida a monitor anche centrale

- Collegamento via USB a pedaliera esterna con tre pedali configurabili all’uso

- Connettore della sonda  a scomparsa al’interno del sistema ed estraibile ad ecografo acceso

- SW di “B-steer” basato sul principio del compounding, per migliorare la visualizzazione dell’ago

- L’ergonomia della console deve permettere un cambio rapido e semplice del trasduttore.

- Aggiornabilità del software di sistema tramite SD card

- Modalità di lavoro disponibili: B mode, Color Doppler, Power Doppler, M-mode,

- Il sistema ecografico deve avere la possibilità di utilizzare sonde: Convex, Settoriale, Lineari

- Composizione del sistema:

- sonda lineare 8-18 MHz

- sonda lineare 12 MHz

- sonda convex 4 MHz

- carrello ergonomico

- Stampante B/W

- Software per anestesia

- Pedale

N. 1  - ECOTOMOGRAFO PORTATILE DI ULTIMA GENERAZIONE DI FACILE TRASPORTABILITA’

Il sistema dovrà essere dotato delle seguenti caratteristiche:

- Recentissima introduzione nel mercato,

- Monitor colore LCD superiore a 10” di tipo tablet

- Sonde ad alta densità di elementi larga banda multifrequenza;

- Peso inferiore ai 5 Kg

- Tempo di accensione inferiore ai 60 sec.

- Funzionamento a batteria in scansione  con un’autonomia superiore ad 1h

- Ottimizzazione automatica del guadagno in modalità bidimensionale

- Ottimizzazione automatica dei parametri di scansione  in funzione della regolazione della sola profondità da parte dell’operatore

- Estrema semplicità d’uso ed intuitivo grazie al ridotto numero di tasti

- Archivio immagini su USB-stick e/o SD card in modalità JPEG e MPEG

- Archivio loops di ampia durata  regolabile

- Schermo senza tasti o manopole a rilievo, di tipo touch-screen facilmente sanificabile e fluid resistent

- Trasferimento dati attraverso il protocollo di rete TCPIP anche Wi-fi e su cartella condivisa

- Disponibilità dei “brackets” per guida bioptica per le sonde, con linea guida a monitor anche centrale

- Collegamento via USB a pedaliera esterna con tre pedali configurabili all’uso

- Connettore della sonda  a scomparsa al’interno del sistema ed estraibile ad ecografo acceso

- L’ergonomia della console deve permettere un cambio rapido e semplice del trasduttore.

- Aggiornabilità del software di sistema tramite SD card

- Modalità di lavoro disponibili: B mode, Color Doppler, Power Doppler, M-mode,

- Il sistema ecografico deve avere la possibilità di utilizzare sonde: Convex, Settoriale, Lineari

- Composizione del sistema:

- sonda lineare 8-18 MHz

- sonda lineare 12 MHz

- sonda convex 4 MHz

- carrello ergonomico

- Stampante B/W

- Software per muscoloscheletrico