SPECIFICHE TECNICHE PER ORTOPANTOMOGRAFO DIGITALE PER RADIOGRAFIE E TELERADIOGRAFIE A TECNOLOGIA DIGITALE DIRETTA CON SENSORI CCD PER RADIOGRAFIE PANORAMICHE, CEFALOMETRICHE E 3D

Caratteristiche Tecniche Generali

L’apparecchiatura deve consentire l’esecuzione di esami panoramici, cefalometrici e tridimensionali DVT (Digital Volume Tomograpy) in 3D, con fornitura di sensore 3D e software dedicati per volumetria (almeno 8x8 cm). Il volume deve essere adeguato in modo da scansionare la sola mascella o mandibola, oppure,  tramite il pannello di comando, deve essere  possibile modificare il FoV in modo da eseguire un’unica radiografia volumetrica comprendente entrambe le arcate dentarie.

La configurazione dovrà comprendere:

n° 1 sensore Flat Panel preferibilmente al SilicIo Amorfo (volume acquisizione volumetrico Cone Beam  indicativamente 8x8cm);

n° 1 sensore CCD Pan per eseguire esami panoramici ;

n° 1 sensore CCD Ceph per eseguire esami cefalometrici .

Pannello di comando di tipo LCD , touch screen a colori

Generatore radiologico ad alta frequenza (almeno 100 KHz) e sorgente radiogena con tecnologia in grado di ridurre la dose assorbita dal paziente;

Corrente del tubo variabile fino ad almeno 16 mA, tensione del tubo variabile fino ad almeno 90 kV.

Sensore con tecnologia CCD con ridotta dimensione fisica del pixel e profondità d’immagine di almeno 16 bit in acquisizione.

Movimenti meccanici motorizzati sia per la regolazione micrometrica dell’altezza dell’apparecchio sia per il posizionamento del paziente.

Consolle di comando con indicatore dei parametri espositivi, impostazione esami.

Connettività

Scheda di rete ethernet ad alta velocità (almeno 100 Mbit).

Il sistema digitale deve poter essere connesso in rete con protocollo Dicom 3 con sistemi RIS-PACS e con una o più stampanti professionali di rete (deve essere possibile stampare più immagini ed i dati del paziente in automatico su una sola lastra).

Caratteristiche funzionali:

Selezione dei parametri di esposizione in automatico e con selezione manuale dei parametri

Selezione automatica del diaframma.

Adattamento automatico del tracciato tomografico alla larghezza dell’arcata del paziente.

Il posizionamento del paziente deve essere semplice e ripetibile, con più punti di stabilità ottenuti con supporti fissi o motorizzati, minori luci possibili per posizionamento paziente.

Compensazione della regione della colonna vertebrale con metodologia che garantisca il minor incremento di dose.

Programmi richiesti

Radiografia ortopantomografica standard e ridotta

Radiografia pediatrica a dose ridotta

Radiografie panoramiche ad ingrandimento costante per implantologia (per tutti i programmi panoramici)

Radiografie delle singole emiarcate destra o sinistra

Radiografia delle articolazioni temporomandibolari in proiezione laterale a bocca aperta e chiusa

Radiografia dei seni paranasali

Radiografia del cranio in proiezione latero-laterale

Radiografia del cranio in proiezione postero-anteriore o antero-posteriore

Radiografia del carpo

Software

Possibilità di visione da tutti gli eventuali PC collegati in rete mediante software di gestione integrata delle immagini acquisite.

Software di acquisizione delle immagini, dotato di strumenti di post-elaborazione per l’ottimizzazione delle immagini e per lo studio di particolari specifici (misurazioni, studio densitometrico,  ecc.).

Software diagnostico dedicato alle immagini volumetriche tridimensionali estremamente semplice con visualizzazioni immagini trasversali, coronali e sagittali con risoluzione sino a 150 µm.

Software per la visualizzazione del canale mandibolare.

Il sistema deve poter essere connesso ad applicazioni PACS/RIS tramite protocollo DICOM e  deve essere dotato di software per la stampa delle immagini 3D sulle stampanti di rete.

Palermo li 22/10/12

Il Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini

Dott. Michelangelo Scopelliti