ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER LA FORNITURA DI N. 4 APPARECCHIATURE PER TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA A ROTAZIONE CONTINUA E SCANSIONE A SPIRALE PER I PRESIDI OSPEDALIERI

DELL'AZIENDA UNITÁ SANITARIA LOCALE N. 6 DI PALERMO

ALLEGATO A

| Questionario tecnico TAC multistrato 16 slice |
| --- |
| Ditta costruttrice: |  |
| Ditta distributrice incaricata dell’assistenza tecnica: |  |
| Modello offerto: |  |
| Anno di immissione sul mercato dell’ultima versione: |  |
| Anno inizio produzione: |  |
| Descrizione | Caratteristiche proposte |
| Generatore |
| Potenza di alimentazione (kW) |  |
| Potenza utile (kW) |  |
| Regime di funzionamento in tensione (da…kVp a…kVp) |  |
| Regime di funzionamento in corrente (da…mA a…mA) |  |
| Integrato nel gantry (Si/no) |  |
| Altre caratteristiche |  |
| Tubo radiogeno |
| Marca e modello |  |
| Regime di funzionamento in tensione (kV) |  |
| Regime di funzionamento in corrente (mA) |  |
| Capacità termica dell’anodo (HU) |  |
| Capacità dissipazione anodo (HU/min) |  |
| Tipo di anodo |  |
| Sistema di raffreddamento (descrivere) |  |
| Materiale costruttivo anodo |  |
| Numero macchie focali |  |
| Dimensione macchie focali e potenze associate |  |
| Filtrazione totale del fascio in mmAl eq. |  |
| Velocità di rotazione (indicare il valore di tutte le velocità previste) |  |
| Altre caratteristiche |  |
| Gantry e tavolo porta paziente |
| Gantry |
| Diametro |  |
| Inclinazione: indicare (+/- °) e specificare se regolabile da consolle di acquisizione |  |
| Doppio sistema di allineamento: centratore luminoso o laser |  |
| Dimensioni FOV |  |
| Geometria di scansione: indicare (fan beam, slip ring, altro) |  |
| Distanza lettino-gantry (mm) |  |
| Distanza fuoco-rivelatori (mm) |  |
| Distanza fuoco-asse rotazione (mm) |  |
| Sistema di comunicazione con il paziente (Si/no) – (Se si descrivere) |  |
| Indicazioni visive/acustiche per il paziente (Si/no) – (Se si descrivere) |  |
| Tipo di collimazione |  |
| Altre caratteristiche |  |
| Tavolo porta paziente |
| Dimensioni (mm x mm) |  |
| Spostamento in altezza (mm) |  |
| Escursione longitudinale (mm) |  |
| Velocità di spostamento verticale (mm/s) |  |
| Velocità di spostamento longitudinale (mm/s) |  |
| Massimo campo esplorabile senza incontrare parti radio opache (mm) |  |
| Tipo di materiale costituente il lettino (indicare anche la radiotrasparenza in mm Al) |  |
| Controllo manuale posizione del lettino (se si descrivere) |  |
| Controllo automatizzato posizione del lettino tramite consolle di comando (se si descrivere) |  |
| Carico massimo sostenibile (Kg) |  |
| Accuratezza di posizionamento |  |
| Dispositivo anticollisione |  |
| Ampio angolo di apertura del fascio |  |
| Accessori offerti: elencare e descrivere |  |
| Altre caratteristiche |  |
| Caratteristiche unità di scansione ed acquisizione |
| Caratteristiche dei rivelatori |  |
| Dimensione della matrice di rivelazione lungo l’asse Z |  |
| Numero totale di rivelatori fisicamente presenti |  |
| Taratura complesso rivelazione (descrivere modalità e periodicità) |  |
| Numero di rivelatori per grado |  |
| Diametro campo di acquisizione FOV (min-max, mm) |  |
| Tempo minimo di rotazione su 360° del tubo radiogeno |  |
| Altri tempi di rotazione su 360° |  |
| Numero di misure per singolo rilevatore utilizzando il minimo tempo di rotazione su 360° sopra dichiarato |  |
| Massima copertura in mm ad ogni rotazione di 360° |  |
| Numero di strati acquisibili al secondo (strati/sec) |  |
| Frequenza di campionamento |  |
| Efficienza di rivelazione |  |
| Spessore di strato minimo clinicamente selezionabile in acquisizione |  |
| Indicare tutti gli spessori di strato disponibili |  |
| Valori di pitch elicoidali secondo le norme IEC 60601-2-44 (2001) |  |
| Modalità di scansioni volumetriche utilizzabili: indicare tipologia (spirale, con o senza sovrapposizione degli strati): elencare e descrivere |  |
| Tempo massimo di scansione volumetrica continua senza interruzione |  |
| Lunghezza massima lungo l’asse Z acquisibile durante una scansione volumetrica continua senza interruzione |  |
| Possibilità di regolazione automatica dei mA durante le fasi di scansione |  |
| Velocità di ricostruzione delle immagini |  |
| Dimensione matrici di visualizzazione |  |
| Dimensione matrici di ricostruzione |  |
| Lunghezza massima della radiografia digitale di posizionamento (mm) |  |
| Risoluzione spaziale ottenuta utilizzando i seguenti parametri in regime clinico: 120 kV Corrente da dichiarare (mA) Tempo di scansione non superiore a 0,5 sec Collimazione di strato da dichiarare (mm) Campo di vista non inferiore a 240 mm Fantoccio utilizzato |  |
| Risoluzione a basso contrasto (mm allo 0,3%) ottenuta utilizzando i seguenti parametri in regime clinico: 120 kV Corrente da dichiarare (mA) Tempo di scansione non superiore a 0,5 sec Collimazione di strato da dichiarare (mm) Campo di vista non inferiore a 240 mm Fantoccio utilizzato Dose (mGy) |  |
| Risoluzione isotropica: indicare |  |
| Sistemi utilizzati per la riduzione della dose (elencare e descrivere) |  |
| Possibilità di aggiornamento del sistema |  |
| Altre caratteristiche |  |
| Sistema informatico |
| Descrizione della composizione e delle funzioni dei vari elementi costituenti il sistema informatico della configurazione proposta |  |
| Descrizione delle caratteristiche tecniche delle consolle offerte (indicare i seguenti valori per ogni singola consolle): Modello CPU (indicare GHz) Memoria RAM (GB) Capacità disco rigido (GB) Sistema operativo Monitor (descrivere numero e tipo) |  |
| Elevata velocità di trasmissione delle immagini alla work-station |  |
| Tastiera alfanumerica |  |
| Possibilità di selezione automatica da elenco predefinito di protocolli di scansione |  |
| Programmazione di un intero esame con possibilità di ulteriori interventi correttivi da parte dell’operatore durante l’esecuzione dell’indagine |  |
| Possibilità di archiviazione automatica |  |
| Possibilità di stampa automatica |  |
| Ambiente multitasking per eseguire contemporaneamente scansione, ricostruzione, visualizzazione ed elaborazione |  |
| Sistemi di archiviazione delle immagini e dei dati grezzi su memoria di massa disponibili e loro capacità |  |
| DICOM: elencare le classi di servizio incluse nella configurazione proposta |  |
| Altre caratteristiche |  |
| Software (specificare i software offerti sulla consolle principale e sulla/e consolle accessorie) |
| Software per ricostruzioni multiplanari automatiche in tempo reale e di volume (MPR e MPVR) |  |
| Software per angio TC con MIP |  |
| Software per ricostruzioni 3D di superficie (3D-SSD) e di volume (3D volume rendering) |  |
| Programma per ricostruzioni di tipo MIP e MinIP |  |
| Software per la riduzione degli artefatti |  |
| Software per sincronizzazione bolo mezzo di contrasto |  |
| Software per il monitoraggio TC durante biopsia |  |
| Software per la visualizzazione della dose (CTDI e DLP) |  |
| Software per applicazioni dentali |  |
| Software dedicato per la navigazione e la valutazione vascolare |  |
| Software per endoscopia virtuale degli organi cavi |  |
| Software per colonscopia virtuale |  |
| Software per lo studio del colon mediante endoscopia |  |
| Software per la quantificazione densitometrica polmonare (enfisema quantitativo) |  |
| Software per il rilevamento automatico e la caratterizzazione dei noduli polmonari |  |
| Software per la pianificazione degli stent |  |
| Software per l’analisi quantitativa e morfologica delle stenosi |  |
| Software per analisi vascolare |  |
| Altri software |  |
| Servizio di assistenza tecnica - Istruzione del personale |
| Descrizione del servizio di assistenza tecnica in Sicilia. |  |
| Numero di tecnici operanti in Sicilia |  |
| Numero di tecnici operanti in Italia |  |
| Tempo massimo d’intervento dalla chiamata |  |
| Modalità di chiamata |  |
| Orario del servizio di assistenza tecnica |  |
| Possibilità di telediagnosi/telemanutenzione |  |
| Descrizione dettagliata del corso d’istruzione del personale medico e paramedico. |  |
| Modalità di reperimento parti di ricambio - N° magazzini parti di ricambio. |  |
| Pianificazione arrivo parti di ricambio. |  |
| Sistema di autodiagnosi strumentale (assente, presente, se presente descriverne il funzionamento) |  |
| Altre caratteristiche |  |
| Valutazione clinica dell’apparecchiatura |
| Indicare il sito di riferimento scientifico ove sia installato un sistema con configurazione identica o analoga a quella proposta |  |
| Indicare il numero di apparecchiature TC attualmente installate in Italia |  |
| Indicare il numero di apparecchiature TC attualmente installate in Sicilia |  |
| Altre caratteristiche |

La sottoscritta Ditta concorrente ___________________________________ dichiara, sotto la propria responsabilità, che tutte le caratteristiche dichiarate ed offerte nel presente questionario sono effettivamente possedute dai sistemi offerti e che, nel caso di difformità con quanto rilevabile nella restante documentazione prodotta, fa fede quanto dichiarato nel presente questionario.