| REGIONE SICILIANA Sede legale: Via G. Cusmano, 24 Palermo – P. IVA 04328340825 | DIPARTIMENTO GESTIONE APPALTI PATRIMONIO E SERVIZI ECONOMALI Area Appalti, Forniture e Servizi Economali Servizio Appalti e Forniture Via Pindemonte n. 88 – 90129 Palermo Tel.: 091 703 3998 - Fax: 091 703 3076 |
| --- | --- |

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

FORNITURA  N° 3 NUOVI AUTOMEZZI FURGONATI, DIVERSAMENTE ALLESTITI. LOTTO 1 E/O LOTTO 2.

*******

Art. 1 - Oggetto della gara

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura “chiavi in mano” di n. 3 automezzi furgonati, nuovi di fabbrica, opportunamente allestiti secondo le caratteristiche tecniche descritte ai punti successivi, per essere utilizzati rispettivamente al trasporto di rifiuti speciali sanitari ( lotto 1) e al trasporto di vaccini in ambito aziendale (lotto 2). Il lotto n.1 prevede anche il ritiro e la rottamazione di n. 2 furgoni Fiat Fiorino, targati rispettivamente PA 982977-78. Tutto quanto richiesto dovrà essere eseguito, istallato a regola d’arte ed omologato a spese ed oneri della Ditta aggiudicataria, compresa la radiazione dell’usato dal P.R.A. La mancanza di anche uno solo dei requisiti tecnici e degli allestimenti richiesti comporta l’esclusione dalla gara. La partecipazione alla gara d’appalto può riguardare anche un solo lotto.

Art. 2 – Lotto 1 - Caratteristiche tecniche

Le caratteristiche tecniche di base e dotazioni minime di serie dovranno essere del tipo Fiat Nuovo Scudo 3.0.  (La marca viene indicata esclusivamente per l’individuazione delle caratteristiche tecniche richieste, con equipaggiamento standard ).

I due automezzi, oltre a possedere le caratteristiche tecniche di base previste dalla Casa Costruttrice per il modello citato offerto, o equivalente di altre marche, e le caratteristiche previste dalla normativa sanitaria vigente in materia di trasporto su strada, dovranno avere anche le seguenti caratteristiche minime aggiuntive in allestimento:

  - colore carrozzeria bianco pastello;

  - separazione stabile dell’abitacolo del vano guida da quello posteriore di trasporto, a mezzo di      una paratia fissa,

  - climatizzazione del vano guida;

  - rivestimento del pavimento, pareti e tetto del vano trasporto in vetroresina rinforzata, o altro materiale facilmente lavabile, da formare un unico comparto isolato, a tenuta stagna;

  - rivestimento dei pannelli posteriori in acciaio inox od altro materiale facilmente lavabile;

  - pavimento sigillato a catino con piletta di scarico per facilitare il lavaggio interno dell’automezzo;

  - luci di cortesia nel vano di carico a 12 volt;

  - dotazione di n. 2 estintori in polvere portatili, adatti per le classi d’infiammabilità A,B,C, con capacità minima di kg. 2 e posti in appositi supporti rispettivamente in cabina di guida e vano di carico.

  - omologazione alla norma EURO 4

Art. 3– Lotto 2 - Caratteristiche tecniche

Le caratteristiche tecniche di base e le dotazioni minime di serie dovranno essere del tipo Fiat Doblò Cargo. (La marca viene indicata esclusivamente per l’individuazione delle caratteristiche tecniche richieste, con equipaggiamento standard ).

Il suddetto automezzo, oltre a possedere le caratteristiche tecniche di base previste dalla Casa Costruttrice per il modello citato offerto, o equivalente di altre marche, e le caratteristiche previste dalla normativa in vigore in materia di trasporto su strada, dovrà avere anche le seguenti caratteristiche aggiuntive minime in allestimento :

- Cabina guida predisposta per accogliere due persone, compreso il conducente;

- Cella frigorifera con vano di carico coibentato con materiale idoneo ed unico sportello di apertura provvisto di serratura di sicurezza;

- Gruppo frigorifero avente una temperatura oscillante fra i +2° e +8° Celsius.

- Cabina guida climatizzata.

- omologazione alla norma EURO 4.

- Classe di omologazione A.T.P.: F.N.A.

Art.4 - Importi a base d’asta

Lotto 1 - L’importo a base d’asta dell’appalto di gara per la fornitura di n. 2 automezzi  ammonta complessivamente ad Euro 66.500,00 (Eurosessantaseimilacinquecento/00), oltre IVA al 20%, comprensivo di ogni onere, tassa o contributo, dovuti alla immatricolazione ed omologazione degli automezzi nuovi e al ritiro e smaltimento di quelli da rottamare, compreso il contributo statale di ecoincentivazione.

Lotto 2 - L’importo a base d’asta dell’appalto di gara per la fornitura di n. 1 automezzo,  ammonta ad Euro 25.000,00, (Euro venticinquemila/00), oltre Iva al 20%, comprensivo di ogni onere, tassa o contributo, dovuti alla immatricolazione ed omologazione.

Non saranno prese in considerazione ribassi percentuali nulli o in aumento.

Art. 5-  Criteri di aggiudicazione

La fornitura prevista dal presente capitolato verrà aggiudicata in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163, e pertanto a favore di quella Ditta che avrà offerto, fra quelle ritenute valide, il ribasso percentuale maggiore sul prezzo a base d’asta .  Le eventuali offerte anomale saranno valutate ai sensi degli artt. 86, 87, 88 del suddetto Decreto legislativo.

Art. 6 -  Luogo e termine di consegna

La fornitura “chiavi in mano” dovrà essere effettuata, a cura ed oneri a carico della Ditta aggiudicataria, presso l’autoparco aziendale di via Pindemonte n. 88, previo congruo preavviso a questo Servizio. In tale circostanza, in contraddittorio, si procederà alla presa in consegna della fornitura e verifica di accettazione (rispondenza e completezza degli allestimenti richiesti, documentazione tecnica e quanto altro necessario per la immissione su strada, bollo e assicurazione esclusa). Il termine massimo per la consegna dell’automezzo non potrà essere superiore ai 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di comunicazione formale di aggiudicazione definitiva della gara d’appalto. In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna a risolvere la non conformità entro 30 giorni dalla data del verbale di verifica, ferma restando l’adozione della penalità per ogni giorno di ritardo.

Art. 7 – Penalità per ritardata consegna

Nel caso in cui la fornitura non venga effettuata entro il termine stabilito, alla Ditta aggiudicataria  verrà applicata un sanzione pecuniaria di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo, e comunque non oltre il 10% del valore della fornitura. Un’eventuale comunicazione interlocutoria tra le parti non comporta automaticamente l’interruzione della decorrenza dei termini contrattuali. In caso di ritardo superiore al mese, resta in facoltà di questa Azienda procedere alla revoca dell’aggiudicazione e procedere ad assegnare l’appalto alla Ditta concorrente che segue in graduatoria, addebitando alla Ditta inadempiente anche i maggiori costi.

Art. 8 – Cauzione definitiva

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, la Ditta  aggiudicataria dovrà prestare, nei modi previsti dal bando di gara, una cauzione definitiva di importo pari al  10 % dell’importo netto contrattuale. Tale cauzione resterà vincolata fino alla totale fornitura e relativa regolarità; la mancata costituzione della suddetta garanzia costituisce rinuncia alla fornitura e comporta la revoca dell’aggiudicazione. La cauzione, prestata mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 , del codice civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 9 - Pagamenti

A seguito di parere favorevole emesso da questa Amministrazione sulla regolarità della fornitura in oggetto, la Ditta fornitrice potrà emettere regolare fattura, intestata a questa Azienda U.S.L.(P. IVA 04328340825)  e trasmettere la stessa al Dipartimento aziendale ”Gestione Risorse Economiche”, via Pindemonte 88, 90129 Palermo. Il pagamento avrà luogo mediante emissione di mandato del suddetto Dipartimento entro 90 giorni dalla ricezione della fattura.

Art. 10 – Garanzie contrattuali

La fornitura deve essere priva di difetti dovuti alla progettazione od errata esecuzione, a vizi dei materiali impiegati, e debbono possedere tutti i requisiti indicati dall’Impresa nella documentazione prodotta. La Ditta assume l’obbligo di fornire automezzi, apparecchiature e materiali nuovi di fabbrica e garantire gli automezzi, opportunamente allestiti, per un periodo minimo di anni 2 dalla data di consegna.

Art. 11 – Subappalto e cessione del contratto

E’ fatto divieto tassativo di subappalto totale o parziale del contratto.

Art.12 – Contratto e spese contrattuali

Il contratto sarà stipulato a mezzo corrispondenza, ai sensi dell’art. 64 della L.R. n. 69/81, avente valore di ordinativo, che verrà registrato a cura dell’Ufficio Contratti aziendale. Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, bolli, diritti, spese di registrazione, tasse consequenziali etc. saranno a carico della Ditta aggiudicataria, senza diritto di rivalsa.

Art. 13 – Inadempienze contrattuali

Qualora, all’atto di consegna, venga redatto un verbale di collaudo negativo, e neanche con il successivo intervento, previsto all’art. 6 del presente Capitolato, la Ditta fornitrice riesce ad effettuare la fornitura integralmente conforme al presente Capitolato e alle leggi in vigore, questa Azienda intenderà risolto il relativo contratto d’appalto.

Art. 14 – Risoluzione contrattuale

Con la risoluzione del contratto sorge a favore della stazione appaltante il diritto di affidare alla successiva Ditta in gara la fornitura di che trattasi, in danno della Ditta inadempiente. In caso di risoluzione, questa Azienda provvederà ad incamerare l’intero deposito cauzionale, salvo il diritto al risarcimento dei danni ulteriori.

Art. 15 – Foro competente

In caso di controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, di cui al presente capitolato, l’Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Palermo.

Il Referente

(Ing. Giuseppe Chiovari)

____________________

Il Direttore del Servizio                                                               Il Direttore del Dipartimento

( D.ssa Caterina Pilara)                                                                         (Ing. Vincenzo Lo Medico)

______________________                                                                       _____________________