| Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO C.F. e P. I.V.A.: 05841760829 www.ausl6palermo.org | DIPARTIMENTO GESTIONE APPALTI PATRIMONIO E SERVIZI ECONOMALI Servizio Dipartimentale Appalti e Forniture |
| --- | --- |

APPALTO PUBBLICO

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE PER DUE ANNI DI MATERIALE SANITARIO, DI MEDICAZIONE E DI PRESIDI CHIRURGICI OCCORRENTI AI PP.OO. E STRUTTURE SANITARIE DELL’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO

# CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI

## ALLEGATO B) AL CAPITOLATO D’ONERI

I prodotti offerti devono essere conformi alle normative vigenti in campo nazionale e comunitario, in merito alla produzione, importazione ed immissione in commercio e devono pertanto essere provvisti di marcatura CE (Direttiva  CEE 93/42 recepita con D.Lgs. n. 46/97 e s.m.i.).

I Dispositivi devono essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche non vengano alterate durante il trasporto  e l’immagazzinamento.

Il materiale di confezionamento deve essere tale da garantire la sterilità fino al momento dell’uso. Gli imballaggi dovranno riportare a caratteri ben leggibili in lingua italiana, la descrizione quali-quantitiva del dispositivo, il nome del produttore ed ogni altra indicazione utile al loro riconoscimento.

Le confezioni ed i singoli imballaggi primari di tutti i prodotti debbono essere muniti di un’etichetta recante in lingua italiana, secondo quanto previsto dalla normativa vigente:

- Marcatura di conformità CE

- Descrizione del prodotto in lingua italiana

- Numero dei pezzi in essi contenuti e indicazione delle misure dei prodotti

- Dicitura monouso e/o sterile

- Nome ed indirizzo del produttore e/o del distributore

- Eventuali istruzioni d’uso e classe di appartenenza

- Numero identificativo del lotto e data di produzione

- Data di scadenza

- Metodo di sterilizzazione

- Codice del prodotto

- Informazioni necessarie alla corretta conservazione.

Tutti i prodotti soggetti a scadenza, anche in funzione della loro eventuale sterilità, dovranno avere al momento della consegna, almeno ¾ della loro validità.

Per quanto non espressamente indicato nelle caratteristiche di cui al presente allegato, si dovrà tenere conto di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.

# AGHI IPODERMICI PER SIRINGA

Gli aghi ipodermici per siringa devono essere, sterili, monouso, in acciaio inox e conformi a quanto prescritto dalla F.U. vigente.

L’ago deve essere di robustezza tale che se piegato, ad angolo retto non deve spezzarsi e deve essere saldamente fissato al bariletto; la punta dell’ago deve essere in triplice affilatura per rendere lo stesso ben affilato e penetrante. Involucri con caratteristiche di massima robustezza.

AGHI A FARFALLA

Gli aghi a farfalla, devono essere sterili, monouso, siliconati, scorrevoli, atraumatici con punta a triplice affilatura e angolatura corta, cioè circa due volte il diametro esterno della cannula. Le alette laterali devono essere flessibili, provviste di arresto antiscivolo e di colore convenzionale. Il tubicino dovrà essere trasparente, sottile, flessibile, non collabente alla torsione, con attacco luer-lock e munito di tappo a perfetta tenuta. Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in materiale plastico idoneo. Confezione: in involucri singoli, con caratteristiche di robustezza tali da impedire lacerazioni accidentali, termosaldati sui quattro lati e confezionati in scatole contenenti al massimo 100 unità.

#### AGHI PER BIOPSIA OSTEOMIDOLLARE

Gli aghi per biopsia sternale, devono essere utilizzabili per il prelievo bioptico del midollo dallo sterno; devono essere monouso, sterili, in acciaio inox per uso medicale, dotati di mandrino e di forma generalmente lineare con punta a becco di flauto con impugnatura anatomica.

Gli aghi per biopsia osteomidollare iliaca, devono consentire il prelievo bioptico dell’osso con midollo; devono essere monouso, sterili, in acciaio inox per uso medicale, dotati di mandrino e di forma generalmente lineare. Devono essere dotati di dispositivo antilussazione.

AGHI PER AMNIOCENTESI

Devono avere le caratteristiche descritte nell’elenco dei prodotti.

#### SIRINGHE MONOUSO

Devono avere: estremità interna dello stantuffo munite di una capsula di gomma per garantire la scorrevolezza controllata e costante ed una tenuta perfetta. Provviste di un fermo per evitare la fuoriuscita del pistone. Il pistone spinto a fondo non deve lasciare liquido dentro il cilindro. Devono essere regolarmente registrate come presidio medico chirurgico presso il Ministero della Salute e corrispondere, per quanto non indicato, alle norme ed alle caratteristiche della F.U. vigente ed ulteriori suoi aggiornamenti. Devono essere chimicamente stabili e sufficientemente trasparenti. Nel breve periodo in cui le siringhe sono utilizzate per l’iniezione non devono cedere al loro contenuto sostanze né determinare reazioni chimiche. Devono riportare sulla loro superficie esterna incisa o stampata una scala graduata chiara, resistente e naturalmente affidabile, per indicare il volume a seconda della posizione dello stantuffo. L’ago, se presente, deve essere affilato su tre piani, uno obliquo e due laterali ed essere innestato direttamente sulla siringa e protetto dal copriago in plastica. Per i tipi siliconati, deve essere dichiarata la quantità massima di silicone che non deve superare 0,25 mg/cm. Confezioni: ogni singola siringa con ago deve essere contenuta in un involucro termosaldato ermeticamente, capace di conservare nel tempo la sterilità e deve essere ben evidenziato il punto su cui praticare lo strappo per l’apertura. Etichetta: sulle confezioni e sui singoli involucri, che dovranno preferibilmente riportare la scritta “per uso ospedaliero” saranno espressi con caratteri indelebili, ben visibili ed in lingua italiana, tutti i dati necessari ad individuare il tipo ed il materiale contenuto, la quantità, la data di fabbricazione e la scadenza, il numero di registrazione ministeriale, il numero di lotto, il volume della siringa, il calibro dell’ago (se presente), il metodo di sterilizzazione, le modalità d’uso, la ragione sociale e l’indirizzo dell’azienda produttrice, e, qualora siano di produzione estera, dovrà essere indicata la ragione sociale della ditta rappresentante in Italia.

#### DEFLUSSORI E DEFLUSSORI MICROGOCCIOLATORI

I deflussori per infusione devono avere le caratteristiche comuni di seguito riportate.

Devono essere a perfetta tenuta e forniti di:

- un dispositivo, idoneo a perforare il tappo dei flaconi in vetro o in materiale plastico, privo di asperità per non provocare il distacco di frammenti dal tappo durante la perforazione. Lo stesso deve, inoltre, risultare rigido ed indeformabile per l’uso cui è destinato;

- una camera di gocciolamento trasparente in materiale plastico conforme a quanto prescritto dalla F.U. vigente e successivi aggiornamenti. Detta camera è provvista di un dispositivo di entrata dell’aria, obliterabile, fornito di filtro antibatterico e con porosità non superiore a 0,45 micron, supportato da un tessuto di fibra di vetro o altro materiale idoneo, posto all’esterno rispetto alla membrana per garantirne l’integrità; il foro di uscita dell’aria, sulla punta del perforatore, deve essere in posizione contrapposta a quella di entrata del liquido e distante non meno di mm. 5, al fine di evitare richiami di bolle d’aria nel circuito del liquido;

- un regolatore di deflusso affidabile;

- un dispositivo di erogazione in materiale plastico trasparente, conforme a quanto previsto dalla F.U. (lunghezza minima cm. 120 circa) e munito di cono doppio;

- cappucci protettivi accoppiati alle due parti terminali;

- un raccordo di lattice o elastomero plastico di lunghezza di circa cm 5 per l’eventuale introduzione di altri farmaci. Tale manicotto dovrebbe essere posto a distanza non troppo prossimale al cono d’innesto ago affinché i medicamenti aggiunti siano sempre più diluiti prima di arrivare in vena.

Confezione: i deflussori devono essere contenuti in involucro termosaldati ermeticamente capace di conservare la sterilità nel tempo e confezionati in pacchi o scatole da 100 pezzi unitari.

I deflussori pediatrici con microgocciolatore devono essere in PVC o altro materiale medicale biocompatibile, particolarmente indicati nei reparti pediatrici e devono essere dotati di:

- regolatore di flusso tipo roller;

- raccordo perforabile;

- raccordo terminale tipo luer-lock.

Confezione: in involucro termosaldati ermeticamente capace di conservare la sterilità nel tempo e confezionati in pacchi o scatole da 100 pezzi unitari.

I deflussori urologici con innesto ai cateteri vescicali devono essere sterili, monouso, in PVC atossico e trasparente.

Devono essere dotati di:

- due perforatori con idonea affilatura, di diametro e di lunghezza tali da essere applicati alla via del deflusso;

- due bracci a “Y” di lunghezza pari a cm. 30 circa e provvisti di clamp di regolazione;

- tubo collettore di cm. 150-250 circa e di diametro interno adatto ad assicurare un flusso ottimale di liquido, provvisto di camera di gocciolamento e di clip di regolazione.

Confezione: monouso, sterile.

DEFLUSSORI PER NUTRIZIONE ENTERALE

Devono avere le caratteristiche descritte nell’elenco dei prodotti.

REGOLATORI DI FLUSSO

I regolatori di flusso (tipo “DIAL - A - FLO” Abbott o equivalente) monouso, devono essere adatti a regolare la velocità di deflusso di soluzioni perfusionali varie a valori definiti e costanti. Devono essere di facile manualità e collegabili o interponibili tra il flacone ed il punto di iniezione, la velocità ed i volumi di erogazione devono essere rigorosamente calibrati.

Confezione: monouso, sterile.

SET PER INFUSIONE

Devono avere le caratteristiche descritte nell’elenco dei prodotti.

PROLUNGHE

Le prolunghe per linea arteriosa devono essere in polietilene o altro materiale plastico, altamente biocompatibile, morbido, trasparente, che non rilasci residui ftalati, a pareti non collabenti, in confezione singola, sterili.

SISTEMI DI DRENAGGIO CHIRURGICO

I sistemi per drenaggio in aspirazione controllata devono essere con mantice da ml. 500, con molla dilatatrice in acciaio e con raccordi per tubi di drenaggio, e con tubo di drenaggio perforato in PVC, CH 9, e con ago retto o curvo.

SACCHE E SACCHETTI PER URINE

Le sacche raccoglitrici di urine sterili da lt. 2 devono essere in PVC neutro, trasparente dello spessore di circa mm. 0.1, di capacità di circa 2 litri; sigillati in modo tale da garantire la massima sicurezza, con bordi a sigillatura doppia; forniti di attacco adatto, sufficientemente robusti per essere appesi al letto senza possibilità di rottura; con tubo di lunghezza non inferiore a cm. 100 circa (misurati tra bordo esterno della sacca in cui è saldato il tubo stesso ed estremità della capsula); dotati di raccordo e capsula di copertura per permettere la connessione più agevolmente asettica tra catetere e raccoglitore; graduati ogni 100 ml. da ambo i lati; con tubo di rigidità tale da impedire la formazione di eventuali pieghe di occlusione e sufficientemente morbido ed elastico. Confezionati in involucri di cartone contenenti circa 200-250 pezzi e raggruppati in modo tale da rendere possibile il prelievo di 10-20 pezzi per volta.

I sacchetti raccoglitori di urine con valvola di non ritorno devono avere le caratteristiche descritte nell’elenco dei prodotti.

I sacchetti per urine sterili per uso pediatrico, devono essere di capacità ml. 200-350 di adeguata forma anatomica, in materiale impermeabile, con foro conformato, plastico, per maschietti e femminucce; dotati di adesivo ipoallergenici coperto da carta.

I reggi-contenitori di urine per letto devono essere di metallo resistente.

RUBINETTI

Devono avere le caratteristiche descritte nell’elenco dei prodotti.

SACCHE PER ALIMENTAZIONE ENTERALE

Devono avere le caratteristiche descritte nell’elenco dei prodotti.

SACCHE PER RACCOLTA ORGANI

Le sacche per viscere, monouso, devono essere sacche latex free, isolanti, completamente trasparenti con chiusura a mezzo di cordicella, non traumatiche, anallergiche, impermeabili a batteri e fluidi; sterili, misura cm. 50x20 circa, con tre punti di aggancio, da 5 litri.

DISPOSITIVI PER STOMIA

Le placche devono essere adesive ed estremamente modellabili ricoperte da una pellicola impermeabile di materiale plastico, inerte, e la parte adesiva al contatto con pelle, protetta da un foglio di carta staccabile al momento dell’uso. Di forma quadrangolare o rotonda di varie misure. Costituita da un anello centrale adesivo e protettivo sul quale è fissata la flangia e presenta nella parte periferica un cerotto in TNT microporoso o altro materiale idoneo. In scatole di cartone.

I sacchetti per colostomia devono essere di capacità di circa 400/500 ml, in materiale plastico idoneo, di spessore ridotto e costante, flessibile, morbido, resistente, impermeabile, sia ai gas intestinali che ovviamente ai liquidi, antifruscio, termosaldati ai bordi con spigoli smussati o arrotondati. Possono essere a fondo aperto o chiuso, trasparenti, parzialmente o totalmente opachi e dotati o meno di una pellicola in TNT o altro materiale idoneo nella parte a diretto contatto con la pelle che consenta un’adeguata aerazione. Il sistema di fissaggio a placca con flangia deve assicurare, tra l’apertura della stomia e la sacca, la continuità. Corredate di filtro in carbone attivo e capace di assorbire in modo efficace gli odori dei gas intestinali che fuoriescono dal raccoglitore, evitando la gonfiatura del sacchetto e permettendo l’uscita di aria inodore.

I sacchetti per urostomia e placche devono avere le caratteristiche descritte nell’elenco dei prodotti.

AGHI CANNULA

Aghi cannula con valvola antireflusso

La cannula, in materiale plastico idoneo e biocompatibile dovrà essere: sterile, monouso, a doppia svasatura con interno estraibile in acciaio; con cappuccio di sicurezza copriago; con alette flessibili prepiegate che permettano di impugnare l’ago con facilità; con tappo e attacco siringa luer-lock; ago in acciaio a parete sottile con punta triplice affilatura, parte superiore dell’ago dotato di camera spia.

Gli aghi cannula a due vie devono  avere un raccordo ad “Y”, con sistema chiuso per somministrazione farmaci o con valvola antireflusso utilizzabile anche per infusioni.

Gli aghi cannula senza valvola, devono avere le stesse caratteristiche degli aghi cannula del punto precedente,  ma essere ad una via,  privi di valvola antireflusso e di alette di posizionamento.

CATETERI PER EMBOLECTOMIA

Devono essere in silicone e destinati alla disostruzione arteriosa o venosa e delle vie biliari. Di rigidità e flessibilità uniforme per tutta la loro lunghezza. Muniti di palloncino gonfiabile in modo simmetrico, di elevatissima resistenza. L’estremità prossimale del catetere deve essere provvista di idoneo sistema di chiusura e deve essere adattabile ad una comune siringa per il gonfiaggio del palloncino (attacco luer). Devono essere polivalenti e dotati di appositi indici di misurazione. Ad una via e di lunghezza di cm. 40 o 80 circa per quelli vascolari; con estremità distale corta per l’embolectomia, più lunga di cm. 40 circa per quelli biliari. In confezione singola e sterile.

DISPOSITIVI PER ARITMOLOGIA

Gli elettrodi per defibrillazione e cardioversione devono avere le caratteristiche descritte nell’elenco dei prodotti.

Gli elettrodi periferici per monitoraggio cardiaco e quelli precordiali a piastrina devono essere a pinza per derivazioni periferiche sugli arti, in materiale plastico, con placca rilevatrice in acciaio argentato e clorurato, predisposti per essere collegati a cavi paziente con terminale a spinotto.

Gli elettrodi precordiali a ventosa devono essere con campane metalliche con innesto a ricciolo predisposto per essere collegato a cavi paziente con spinotto. Dotati di pompetta in gomma morbida di diametro massimo di 30 mm.

Gli elettrodi adesivi monouso per monitoraggio cardiaco devono essere su supporto in TNT o altro materiale idoneo poroso, sottile, conformabile che deve aderire stabilmente alla cute e, dopo l’uso, staccarsi con facilità senza lasciare residui; sull’elettrodo deve essere incorporato un gel conducente di consistenza solida che non lasci residui dopo la rimozione e protetto da una capsula o altro sistema idoneo che impedisca l’essiccamento. Il gel conduttore, inoltre, non deve trasudare sotto la parte adesiva del supporto, o cambiare consistenza anche a distanza di 24 ore dal momento dell’applicazione dell’elettrodo. Impedenza a 10 Hz. Confezione: in buste contenenti al massimo 50 elettrodi, riposti in scatole per un totale complessivo di non più di 300 unità.

Gli elettrodi per Holter devono avere le caratteristiche descritte nell’elenco dei prodotti.

DISPOSITIVI PER DIALISI

Devono avere le caratteristiche descritte nell’elenco dei prodotti.

#### SONDE GASTRO-INTESTINALI

Le sonde di Levin devono essere idonee ad aspirare il contenuto dello stomaco e del duodeno. Devono essere in materiale plastico atossico, trasparente, compatibile con i lubrificanti per cateterismo, a canale unico, con punta arrotondata, con quattro fori laterali nella parte distale, graduate ogni cm. 10 circa dall’estremità distale per il controllo dell’introduzione; con estremità prossimale provvista di raccordo conico, il cui colore deve essere convenzionale alle misure CH. Il raccordo dovrà adattarsi facilmente alle attrezzature accessorie.

#### DISPOSITIVI PER DIAGNOSTICA COLON-RETTALE

Devono avere le caratteristiche descritte nell’elenco dei prodotti.

DISPOSITIVI PER ELETTTROCHIRURGIA

Gli elettrodi monouso per elettrochirurgia devono avere le caratteristiche descritte nell’elenco dei prodotti.

I manipoli per elettrobisturi devono essere in bachelite o in materiale plastico altamente resistente lungo almeno mm. 150, tutti completi di cavo lungo almeno m 3.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, inoltre, tutti i tipi di spinotti necessari per la connessione agli apparecchi per elettrobisturi di cui sono attualmente forniti i Presidi dell’Azienda.

# COTONE IDROFILO

Cotone idrofilo, “Ovatta di Cotone Idrofilo per uso Sanitario”, caratteristiche e saggi di purezza secondo la vigente F.U., in confezioni opportunamente chiuse e sigillate e fornite di etichetta con descrizione del prodotto, nome del produttore.

ROTOLI DI OVATTINA DI GERMANIA

L’ovattina di Germania deve essere “Ortopedica” costituita da materiale sintetico misto a cotone, morbida, soffice, facilmente sfrangiabile al termine dell’applicazione; il materiale non deve strapparsi alla normale tensione a cui è sottoposto nel suo utilizzo. In confezioni singole con l’incarto ad anello.

GARZA – TAMPONI E PEZZELAPARATOMICHE

Caratteristiche generali della garza idrofila

Deve essere in puro cotone di prima qualità, bianco candido, di tessitura regolare e non obliqua; esente da sfilacciature, non sfibrata dal candeggio, priva di sostanze solubili in acqua, di amido, di destrine, coloranti sbiancanti, e praticamente inodore. Rispondente ai requisiti della F.U. vigente. Non deve ingiallire dopo sterilizzazione, titolo 12/8, filato 32/40, peso non inferiore a gr. 29 e non superiore a gr. 33/mq, con angoli di 90°, priva di cimosa. L’etichetta deve riportare: titolo, dimensioni, peso e tutte le indicazioni previste della F.U. L’incarto deve essere sufficientemente resistente alla rottura.

GARZA IN COTONE TAGLIATA

La garza idrofila tagliata senza filo rx sterile, deve essere sterile, in compresse e in confezione singola, ed avere le caratteristiche comuni indicate per la garza idrofila.

La garza idrofila tagliata senza filo rx non sterile, deve essere in compresse confezionate in pacchi da 1 Kg e rispondere alle caratteristiche generali e comuni indicate per la garza idrofila.

In etichetta sono obbligatorie le seguenti diciture: nome del prodotto e relativa misura – nome ed indirizzo del produttore – numero del lotto – data di fabbricazione – titolo della garza – titolo del filato – dicitura “non sterile”.

La garza idrofila tagliata con filo di bario non sterile, deve essere garza idrofila cucita in più strati con i bordi rivoltati all’interno, con fili di bario, con fettuccia, tessuto di cotone, fissata ad un angolo per permettere eventualmente un facile recupero della garza stessa. Caratteristiche del filato comuni a quelle riportate per la garza idrofila.

GARZA IN COTONE PIEGATA

Gli zaffi di garza, titolo 12/8; filato 32/40, piegata in 4 strati a zig-zag. La garza deve avere le caratteristiche generali comuni a quelle descritte per la garza idrofila e deve essere sterile.

GARZA IN COTONE CUCITA

Le garze in cotone cucite con filo rx non sterili (pezze laparotomiche) devono essere in garza idrofila di puro cotone titolo 12/8 (20 fili) titolo filato 32/40, a strati con cuciture interne a zig-zag e radiopache. Devono avere gli stessi requisiti delle garza e le cuciture devono essere rettilinee e su tutti e quattro i lati con bordi all’interno per evitare sfilacciature. Il filo di bario deve essere inserito nella trama. Devono essere confezionate in sacchetti da 50 o 100 pezzi.

GARZA IN TAMPONI

I tamponi di garza idrofila devono essere di adeguata morbidezza che consenta un’adattabilità ai contorni di qualsiasi ferita; di forma rotonda e diametro variabile, non devono presentare cucitura alcuna e la garza non deve rilasciare fili. L’eventuale elastico in lattice o di altro materiale non deve cedere sostanza estranee; le confezioni in sacchetti di plastica devono riportare il contenuto, il numero di tamponi, la misura ed il diametro, il numero di lotto.

Per il tipo con filo di bario, questo deve essere inserito nella trama della garza e risultare a tampone fissato all’interno dello stesso ed essere esterno solo nel punto di chiusura del tampone.

GARZE MEDICATE ALLO IODOFORMIO

Gli zaffi allo iodoformio devono essere garze piegati in 4 strati con caratteristiche secondo F.U.; impregnati di iodoformio al 10%; titolo tessuto 12/8; confezione in scatole singole che offrono la possibilità di utilizzare, al bisogno, pezzi di lunghezza desiderata.

BENDE DI CAMBRIC

Le bende di cambric devono avere le caratteristiche previste dalla F.U. vigente e devono essere in tessuto di cotone di prima qualità, bianco candido e con tessitura regolare, tramezzato ed a fili grossi, fili 15/10 per cmq, fili in ordito di titolo 32, fili in trama di titolo 12, in confezione secondarie contenenti al massimo 10 rotoli.

BENDE AURICOLARI

Le bende orlate auricolari devono essere di prima qualità. In primo incarto astuccio singolo.

BENDE MEDICATE ALLO IODOFORMIO

Le bende allo iodoformio devono essere bende orlate di garza con caratteristiche secondo F.U.; impregnate di iodoformio al 10%; titolo tessuto 12/8; confezione in scatole singole che offrono la possibilità di utilizzare, al bisogno, pezzi di lunghezza desiderata.

BENDAGGI ELASTICI DI FISSAGGIO O PROTEZIONE

### BENDE ELASTICHE DI FISSAGGIO NON ADESIVE MONOESTENSIBILI

Le bende di fissaggio devono essere in grado, grazie alla loro struttura e composizione, di fissarsi su se stesse, ma non sulla pelle e alle medicazioni, evitando in tal modo il ricorso al cerotto o gancetto per fissarne le estremità dopo il posizionamento. Dovranno restare in sede a lungo senza scivolare né allentarsi, mantenendo quindi la loro tensione iniziale e, per la loro proprietà di autoaderenza, dovranno adattarsi facilmente alla conformazione del corpo anche su parti prominenti e sagomate. La tessitura dovrà essere porosa per lasciare traspirare la pelle, evitando qualsiasi pericolo di macerazione o di reazioni allergiche.

RETE TUBOLARE

Il filato, per reggere la medicazione, dovrà essere di fibra sintetica e/o cotone elasticizzato la cui anima deve essere di materiale gommoso; la scatola esterna dovrà presentare un’adeguata apertura da cui fuoriesce la banda con un’estremità per il prelievo tubolare, in pezzi di lunghezza desiderata; l’involucro deve mantenersi integro fino ad esaurimento del contenuto.

MAGLIA TUBOLARE

La maglia tubolare deve essere in tessuto tubolare con lavorazione a maglia e di adeguata elasticità con l’85% circa di cotone, assenza di viscosa, e 15% circa di materiale gommoso. In confezione sigillata resistente agli strappi riportante etichetta con dati: misura, peso, numero dei rotoli e lunghezza.

BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE NON ADESIVE

(a corta estensibilità)

La benda elastica del tipo “Ideal” per parziale immobilizzazione in bendaggi compressivi, allungamento limitato, corta estensibilità <70%; tessuto in cotone 70% e fibra poliammidica, con bordi orlati e graffette di fissaggio. Confezionata in primo incarto a scatola di cartone.

BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE NON ADESIVE

(a media estensibilità)

La benda elastica pesante a forte compressione deve essere ad elasticità permanente, pesante, allungamento notevole, media estensibilità compresa tra 70% e 140%, antiscivolo, permeabile all’aria, tessuto elastico di cotone (80% circa) con fibre di poliuretano nell’ordito di cotone ed elastam viscosa; primo incarto singolo, confezione in scatola di cartone, indicata per sostegno in traumatologia e per bendaggi compressivi in flebologia.

BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE ADESIVE

Le bende elastiche tipo “Tensoplast” o equivalenti, adesive, devono essere spalmate in modo poroso nella superficie interna con adesivo ipoallergenico che può essere costituito da una massa adesiva tradizionale o a base di acrilati. Il materiale di supporto può essere vario, ma in ogni caso poroso, morbido e leggero. Il materiale, comunque, deve rendere possibile un’ottima permeabilità all’aria ed alla traspirazione evitando la macerazione dei tessuti. Le bende si devono facilmente adattare alle diverse parti del corpo. Elasticità almeno 70%. Devono assicurare una forte compressione per bendaggi funzionali.

BENDE IN GESSO NATURALE

Le bende in gesso naturale (gessate a presa rapida) dovranno avere le seguenti caratteristiche: parte gessata consistente, cremosa ed omogenea, costituita da semidrati alfa e beta finissimi di solfato di calcio, fissato su garza a 17 fili per cmq. con tramatura doppia. Tempo necessario per l’assorbimento di acqua 3 – 4 minuti; tempo per raggiungere il termine del processo chimico di idratazione 30 – 40 minuti; tempo per raggiungere la solidità finale 12 ore.

MEDICAZIONI SPECIALI

Le medicazioni in TNT adesivo con compressa assorbente, le medicazioni di fissaggio cateteri e altro, le medicazioni assorbenti non adesive e le medicazioni per ferite, piaghe ed ulcere, devono avere le caratteristiche descritte nell’elenco dei prodotti.

I tamponi oculari autoadesivi devono essere di forma ovoidale, capaci di proteggere completamente l’orbita oculare e ricoprire il sopraciglio.

Devono essere particolarmente soffici per non produrre irritazioni di sorta, permeabili all’aria ed adattabili perfettamente alla cavità oculare; costituite da uno strato di garza che avvolge un cuscinetto interno assorbente di ovatta rispondente ai requisiti F.U. o di tessuto non tessuto. Parte adesiva su supporto ipoallergenico, impermeabile all’aria e non provocare strappi di peli della cute su cui è applicata.

CEROTTI CHIRURGICI

CEROTTI SU ROCCHETTO

I cerotti su rocchetto devono possedere i requisiti previsti dalla F.U. vigente, essere avvolti in rocchetto rigido, adesività tale da non provocare strappi di peli della cute su cui è applicato; essere di recente produzione, non presentare alterazioni nell’adesività e assicurare l’aerazione della cute; avere i bordi senza sbavature e corrispondere alle misure indicate, naturalmente con gli scarti previsti dalla F.U.

I cerotti in seta o in TNT o in tela devono essere rispettivamente in seta sintetica, in TNT ed in tessuto di cotone.

I cerotti ipoallergenici devono essere in polipropilene o altro materiale ipoallergenico adesivo con un numero di fori per cmq adeguato per permettere una buona traspirazione.

CEROTTINI MEDICATI

I cerotti medicati devono essere su idoneo supporto plastico, con massa adesiva sui quattro lati e compressa non aderente di grandezza proporzionale al supporto.

CEROTTI PER FISSAGGIO DI AREE ESTESE

I cerotti estensibili in TNT tipo Eurofix o equivalente devono essere in fascia adesiva porosa e conformabile anallergica, in TNT retinato elastico, sterilizzabile in autoclave, radiotrasparente, fascia protetta lungo tutta la superficie da un foglio di carta facilmente staccabile. Devono avere la funzione di fissare medicazioni e cateteri. La massa adesiva può essere costituita da resine naturali o poliacriliche anallergiche.

DISPOSITIVI CRIOTERAPICI E GHIACCIO ISTANTANEO

La borsa da ghiaccio deve essere in tessuto gommato, con tappo ermetico in plastica ed a vite con guarnizione, di diametro cm. 28 circa.

Il ghiaccio sintetico deve essere in buste monouso, non riutilizzabile, generante ghiaccio istantaneo da usarsi come raffreddante cutaneo di pronto impiego. Si attiva per rottura della fiala interna del sacchetto.

DISPOSITIVI PER NEUROFISIOLOGIA

Devono avere le caratteristiche descritte nell’elenco dei prodotti.

TUBI NASO-OROGARINGEI

Le cannule orofaringee di Guedel devono essere sterili, monouso, in polimeri plastici atossici. Devono avere curvatura atta ad abbassare la lingua in modo efficace; la punta della cannula deve essere a bordi perfettamente arrotondati. L’estremità prossimale deve allargarsi perpendicolarmente a forma di disco.

MASCHERINE E SISTEMI PER AEROSOLTERAPIA

Le mascherine, i tubi per aerosolterapia, i kit pediatrici per aerosol e i boccagli devono avere le caratteristiche descritte nell’elenco dei prodotti.

L’ampolla per apparecchio per aerosolterapia deve essere “atomizzatrice” in vetro.

#### SONDE PER ASPIRAZIONE DELL’APPARATO RESPIRATORIO

#### Le sonde per aspirazione endotracheale non controllata devono essere in PVC termostabile, termosensibile, a punta diritta, con raccordo prossimale colorato. La parte terminale deve essere dotata di occhielli ellittici per dirigere il flusso d’aspirazione, riducendo al minimo i danni sulla mucosa tracheale.

Le sonde per aspirazione endotracheali controllata devono essere siliconate, sterili, monouso, e devono avere le caratteristiche comuni ai sondini nasogastrici, di seguito descritti, e devono altresì, avere nell’estremità prossimale una valvola, che consenta l’aspirazione controllata ed intermittente, agendo manualmente sul foro della valvola stessa senza bisogno di accendere o spegnere la pompa di aspirazione; il foro della valvola deve per permettere l’aspirazione con siringa luer.

PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE

Gli indicatori di sterilizzazione a vapore devono essere sensibili ai tre parametri necessari al raggiungimento della sterilizzazione: tempo, temperatura, vapore. Atti a controllare cicli di sterilizzazione con i seguenti parametri: 121 gradi centigradi per 15 minuti di esposizione in assenza d’aria; 134 gradi per 3,5 minuti di esposizione in assenza d’aria. All’interno di ogni confezione deve essere contenuto un foglio informativo scritto in lingua italiana. Su ogni scatola oltre al nome del prodotto ed ai parametri di viraggio deve essere riportato:

- nome ed indirizzo del produttore;

- numero dei tests contenuti;

- numero di lotto;

- data di scadenza (mese ed anno) e di produzione.

Si presentano sotto forma di cartoncini (strisce).

I rotoli per sterilizzazione: servono al confezionamento per sterilizzazione; sono costituiti in un accoppiato di plastica (polipropilene o poliestere) e di carta medicale con una elevata resistenza verso i microrganismi; devono essere dotati di indicatori di sterilizzazione a vapore e di forma piatta quadrangolare o rettangolare con bordi saldati a caldo; misure come nell’elenco dei prodotti; carenza di sostanze tossiche che potrebbero liberarsi durante l’uso o rilasciare impurità.

GUANTI

GUANTI CHIRURGICI-ALTRI

I guanti chirurgici antitaglio, sterili, devono possedere la massima resistenza a ripetute sterilizzazioni (12-15) con ossido di etilene od in autoclave a 120° per 20 minuti. Devono essere in materiale sintetico o di maglia misto cotone-sintetico. Conformità alle direttive CEE/89/868 del 12.12.1989 e successive disposizioni di legge, relative ai dispositivi di protezione individuale e recare il marchio CE.

GUANTI NON CHIRURGICI

I guanti monouso in lattice non sterili devono essere prodotti nel pieno rispetto delle regole di buona fabbricazione e di controllo di qualità. Privi di saldature, devono essere aspersi in quantità minima di polvere lubrificante di origine vegetale, pura e deproteinizzata e comunque anallergica ad un uso prolungato. Devono essere provvisti di manichetta terminante con bordino di lunghezza tale da consentire l’aderenza al polsino del camice, di colore chiaro ed opaco tali da non causare possibili riflessi, dotati di elevato grado di resistenza alla tensione, di elevata elasticità tale da permettere ogni movimento e garantire anche la sensibilità all’utilizzatore. I guanti devono avere AQL inferiore a 2,5 ed essere confezionati in dispenser da 100 unità disposti in modo tale da consentire l’estrazione di un solo guanto alla volta attraverso apposita apertura. Devono essere, altresì, di forma anatomica intercambiabili, devono recare nella confezione il marchi o  CE.

GUANTI NON CHIRURGICI - ALTRI

I guanti schermati antiradiazione devono avere le caratteristiche descritte nell’elenco dei prodotti.

TELI - TELINI CHIRURGICI AUTOADESIVI

I telini chirurgici da incisione devono essere in membrana o film di poliuretano o di politilene o poliestere, adesivi, trasparenti e microforati, sterili, impermeabili all’acqua e permeabili all’aria, conformabili ed ipoallergenici. L’adesione alla cute deve impedire la migrazione batterica.

I teli monouso a 3 strati sono realizzati in TNT bioaccoppiato con film di polietilene. Devono essere sterili ed adatti per la preparazione di piccoli campi operatori e con proprietà di impermeabilità ed assorbimento.

KIT CHIRURGICI

CARATTERISTICHE TECNICHE QUALITATIVE COMUNI E DI MASSIMA

Il tessuto non tessuto utilizzato per i componenti i sets deve essere di peso non inferiore a 67 gr/mq e deve assicurare idro-alcool repellenza – permeabilità all’aria – barriera al passaggio dei microrganismi – alta resistenza alla trazione sia longitudinale che trasversale – drappeggiabilità e morbidezza – assenza di peluria – colorazione antiriflesso e stabile.

I sets devono essere sterilizzati nel rispetto delle norme previste dalla Farmacopea Ufficiale in vigore e confezionati in busta di carta medicale (medical grade) con apertura peel-open con garanzia di resistenza e di integrità in ogni situazione d’uso. All’interno della busta i sets devono essere in campo sterile (avvolti in carta medicale crespata). Sulla confezione devono essere riportati: nome del produttore, codice del prodotto, descrizione del contenuto, numero del lotto, dicitura “sterile”, data di sterilizzazione e di scadenza, metodo di sterilizzazione.

CAMICI CHIRURGICI

I camici tipo sontara ed i camici in TNT devono avere le seguenti caratteristiche generali: devono essere realizzati con tessuto non tessuto idro-alcool repellente, drappeggiabile con elevata resistenza alla trazione sia longitudinale che trasversale; con resistenza allo scoppio, permeabile all’aria e di un peso non inferiore a 67 g/mq, devono essere sterilizzati nel rispetto delle norme previste dalla F.U. vigente e confezionati in busta di carta medicale (medical grade) con apertura peel-open, con garanzia di resistenza e di integrità in ogni situazione d’uso. All’interno della busta il camice deve essere in campo sterile (avvolto in carta medicale crespata). Sulla confezione devono essere riportati: nome del produttore, codice del prodotto, descrizione del contenuto, numero del lotto, dicitura “sterile”, data di sterilizzazione e di scadenza, metodo di sterilizzazione.

CAMICI NON CHIRURGICI

Devono avere le caratteristiche descritte nell’elenco dei prodotti.

MASCHERINE CHIRURGICHE

Le mascherine chirurgiche monouso ad alto potere filtrante 98%, devono essere in TNT, a quattro strati, superfiltranti senza fibre di vetro, con barretta metallica e antiappannanti.

Le mascherine chirurgiche monouso in TNT ad alto potere filtrante, devono essere, in tre strati con fettucce, senza fibre di vetro, con barretta metallica e con sistema antiappannante.

CUFFIE E COPRICAPI

I cappellini chirurgici, a copertura integrale a “scafandro”, devono essere resistenti nelle cuciture, di estetica piacevole, permeabili all’aria, massimo confort ed avere fisiologica respirazione cutanea anche se utilizzati per molte ore. Devono essere in TNT e devono garantire la copertura di capo, orecchie, basette, collo, mediante bande che permettano l’allacciatura posteriore.

Devono poter consentire l’utilizzo di fonendoscopio da parte dell’operatore sanitario senza togliere il cappellino chirurgico.

I cappellini chirurgici monouso devono essere in TNT, devono lasciare la calotta aperta sul retro, e devono essere dotate di fettucce resistenti all’allacciamento. Devono essere resistenti nelle cuciture, di estetica piacevole, permeabili all’aria per consentire la fisiologica respirazione cutanea anche se utilizzata per molte ore.

I cappellini monouso per infermiere devono essere in TNT ed avere le caratteristiche comuni ai cappellini chirurgici. Inoltre devono essere rotondi con elastico cucito lungo tutto il bordo.

COPRISCARPE

I copriscarpe devono essere in materiale sintetico rivestito da strato antisdrucciolo, idrorepellente e con elastico alla caviglia; lunghezza cm. 40 circa ed altezza cm. 25 circa. Monouso.

TELI ED INDUMENTI DÌ PROTEZIONE

I grembiuli idrorepellenti in polietilene con pettorale, bretelle e cintura, devono essere in plastica morbida e lavabile.

I grembiuli monouso in TNT devono avere pettorali, da cui si diparte fettuccia girocollo; devono essere dotati, altresì, di fettucce laterali di lunghezza sufficiente per allacciatura sul retro. Misure cm. 75x115 circa.

I calzari chirurgici in TNT, sterili, monouso, devono essere resistenti, e con allacciatura alla gamba con elastico; altezza di cm. 50 circa.

GUAINE

Le guaine coprisonda vaginali devono avere le caratteristiche descritte nell’elenco dei prodotti.

SET PER BARELLE

Il set per barella deve essere composto da 1 telino termico monouso in TNT sontara o altro materiale equivalente, misura cm. 120x220; 2 lenzuola monouso cm. 140x240 in TNT, 1 federa cuscino monouso cm. 50x80 in TNT.

#### CATETERI

I cateteri Nelaton non autolubrificanti devono avere le seguenti caratteristiche: devono essere in PVC, monouso, sterili, lunghezza cm. 40 ovvero di cm. 18, a forma di tubo cilindrico, senza palloncino; con estremità distale chiusa, dritta e arrotondata con due fori laterali; estremità prossimale provvista di raccordo cono catetere, il cui colore deve essere convenzionale alle misure CH.

Caratteristiche comuni dei cateteri Foley:

lunghezza cm. 40 circa, punta dritta chiusa e rinforzata, palloncino da 5-15 ml, in lattice o in altro materiale idoneo, extrasoffice tale da ottenere un rigonfiamento uniforme per una ottimale stabilità della permanenza del catetere.

Il palloncino deve garantire la forma sferica anche per gonfiaggi a bassi volumi e lo sgonfiamento completo alla rimozione del catetere; la valvola di gonfiaggio morbida deve consentire un facile inserimento di siringhe cono luer e dotata di fascetta con colore differenziato per ciascuna misura che protegga ed assicuri la valvola stessa; i fori presenti sul catetere devono essere atraumatici, di grandezza e forme adatti per evitare possibili occlusioni; iscrizioni indicanti la misura ed il volume del palloncino devono essere impresse in modo indelebile.

I cateteri Foley siliconati devono essere in puro lattice con un trattamento con silicone presente sia internamente che esternamente.

#### DISPOSITIVI PER GINECOLOGIA

Le cannule di Karmann devono essere in PVC, flessibili, con due fori laterali, con bordi smussi, atraumatici per isterosuzione in IVG.

Le cannule di Novak, per il prelievo bioptico di cellule endometriali, devono essere, monouso, in materiali plastico semirigido, munite di mandrino a punta tagliente ad uncino per raschiare la mucosa endometriale. Innesto per aspiratore.

Gli isterometri devono essere monouso in plastica, sterili con bordi arrotondati ad asticella scorrevole centimetrata e dotati di buona flessibilità; misure CH 10, CH 12 e CH 14.

I perforatori (uncini) di membrana amniotica devono essere monouso, sterili, in plastica rigida, senza sbavatura a margini arrotondati. Impugnatura anatomica lunghezza non inferiore cm. 28 circa.

Gli speculum vaginali devono essere sterili, monouso, a due valve apribili, in polistirene o policarbonato trasparente, con dispositivo di bloccaggio a vite con rondella di regolazione, di colore convenzionale differenziato per misura.

SPIRALI

I dispositivi intrauterini tipo NOVA-T o equivalenti devono avere le caratteristiche descritte nell’elenco dei prodotti.

DISPOSITIVI PER GINECOLOGIA - ALTRI

Il citofissatore per Paptest deve consistere in liquido inerte a base di alcool etilico e polietilenglicole, che vaporizzato forma film trasparente e non provoca fenomeno di rifrazione o deformazione ottica sul vetrino su cui è strisciato il prelievo.

SPAZZOLINI PER CITOLOGIA UROGENITALE

Gli spazzolini per prelievo endocervicale tipo “citobrush” devono essere con un manico in plastica e con filo di metallo che trattiene le setole di materiale plastico inerte. In confezione singola sterile.

DISPOSITIVI PER OSTETRICIA – VARI

Le spatole di AIRE devono essere “Spatole per striscio vaginale a margini levigati e di forma idonea allo scopo”.

PROFILATTICI

I profilattici devono essere in puro lattice di caucciù, confezionati singolarmente in bustine ermetiche, lubrificati.

BISTURI E LAME MONOUSO

I bisturi devono essere con lama in acciaio inox, affilata, montata su manico perfettamente anatomico, in plastica rigida, in confezione singola sterile con apertura a strappo e con cappuccio per proteggere la lama; confezionamenti secondari max 10.

Le lame da bisturi devono essere monouso, sterile, di varie figure ed in acciaio inox.

LANCETTE PUNGIDITO

Devono avere le caratteristiche descritte nell’elenco dei prodotti.

RASOI

Il rasoio monouso per tricotomia deve essere in plastica con lama affilata in acciaio inox a due tagli sovrapposti di idonea angolazione per tricotomia, dotato di rebbi separapeli, cappuccio di protezione antitaglio.

DISPOSITIVI PER NEONATOLOGIA E  PEDIATRIA

Devono avere le caratteristiche descritte nell’elenco dei prodotti.

TERMOMETRI

Devono avere le caratteristiche descritte nell’elenco dei prodotti.

## CONTENITORI PER USO CLINICO (non IVD)

Le bacinelle devono essere reniformi in plastica e monouso.

DISPOSITIVI  NON COMPRESI  NELLE ALTRE CLASSI PRECEDENTI – VARI

L’enteroclisma deve essere costituito da una vaschetta capacità di lt. 2 circa da appendere, con tubo in gomma termoresistente, flessibile con all’estremità un rubinetto ad alette, dotato di cannula rettale e doccia vaginale, monouso.

Lacci emostatici in caucciù tubolari di lunghezza non inferiore a cm. 34 circa, devono essere cosparsi di talco nel confezionamento.

Schizzettoni auricolari devono avere le caratteristiche descritte nell’elenco dei prodotti.

I lubrificanti devono essere a base di silicone in confezione spray e devono servire per lubrificare cateteri, sonde e strumenti, devono essere inerti ed ipoallergenici.

DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE ALTRE CLASSI PRECEDENTI – ALTRI

La ciambella deve essere in gomma e dotata di un tappo a valvola.

Le pale devono essere anatomiche, con manico, resistenti, in plastica pesante e riutilizzabili.

I pappagalli devono essere in materiale plastico, riutilizzabili con capacità di almeno 1 lt.; imboccatura anatomica per uomo.

La borsa per acqua calda deve essere in gomma, monolamellate, con tappo ermetico con guarnizione, capacità lt. 2 circa.

GEL

Il gel elettroconduttore idrosolubile deve essere in sacca da Kg. 5. Il gel elettroconduttore per elettrocardiografi e per ecografia deve essere privo di sostanze lipidiche e/o ad azione legante e collante ipoallergenici per trasmissione ultrasonica, non deve essere untuoso e facilmente rimuovibile con comuni solventi.

SIRINGHE PER EMOGASANALISI

Le siringhe per emogasanalisi devono avere le caratteristiche descritte nell’elenco dei prodotti.

CONTENITORI MONOUSO

I contenitori monouso per escreato devono essere in polistirolo o altro materiale plastico inerte, trasparente con tappo a vite, vol. 120-150ml circa.

CONTENITORI PER TRASPORTO DI CAMPIONI

I contenitori per pezzi anatomici per esami istologici devono essere in polistirolo o polipropilene o altro materiale plastico inerte resistente al formolo con tappo a vite ermetico, misure 30/50 ml, 100 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000ml.

CONTENITORI PER ANALISI

I contenitori per pezzi anatomici per esami istologici, riempiti di formalina, devono avere la concentrazione di formalina e la capacità richieste alle voci specifiche.

###### NOTA BENE

Relativamente alle caratteristiche tecniche dei prodotti non espressamente riportate nel presente allegato si rimanda alle specifiche descrizioni in elenco.