REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO

90100 PALERMO - VIA GIACOMO CUSMANO, 24

# SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Via Pindemonte 88 - Palermo

# Articolo 26 D. Lgs 09 Aprile 2008 n° 81

# Valutazione Rischi da Interferenze

# SERVIZIO DI GESTIONE, DISTRIBUZIONE E FORNITURA DEI GAS MEDICINALI AIC, DEI GAS MEDICINALI E DI LABORATORIO, DELLA PRODUZIONE ON-SITE DI ARIA F.U. COMPRESA LA MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DI STOCAGGIO, PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI

# A.S.P. DI PALERMO

# Redatto da:

# T. d. P. Dott. Giuseppe Pirreca

# Il Responsabile del S.P.P.

# Ing. Nicolò Perrone

PREMESSA

Il presente documento è predisposto in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 26,  comma 3 del Decreto Legislativo n° 81/2008, secondo il quale le stazioni appaltanti devono redigere un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ( DUVRI) che indichi le misure adottate per  impedire i rischi da interferenze prodotti da lavori affidati ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda.

Si definisce “Interferenza” qualsiasi sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. Tale sovrapposizione può essere sia  di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere coordinati, ai fini della sicurezza, solo se i datori di lavoro stessi si coordinano.

Ai sensi dell’art. 26 comma 2  i datori di lavoro devono:

- Cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro

- Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti all’interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva

Tale documento dovrà essere condiviso, prima dell’inizio delle attività connesse all’appalto, in sede di riunione congiunta tra l’impresa aggiudicataria e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.

Si sottolinea che il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza è un documento che non prevede la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che, di conseguenza, dovranno attenersi a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

STIMA DEI COSTI  RELATIVI ALLA SICUREZZA

Il presente DUVRI  si attiene a quanto previsto nelle “Linee Giuda per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi” approvata a Roma in data 20/03/2008 dalla Conferenza delle Regione e delle Province autonome e dall’ITACA ( Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale).

L’art. 86 comma 3 bis del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs 163/06, cosi come modificato dall’art. 8 delle L. 123/07,  richiede alle stazioni appaltanti che “ … nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti (….) di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”

Inoltre nel successivo comma 3.ter si richiede che “ il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta”

L’art. 87 del D. Lgs 163/06 al c.4 secondo periodo recita: “ Nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificatamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture”.

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI

L’Attività in oggetto si intende per le seguenti strutture:

- Presidio Ospedaliero Ingrassia di Palermo

- Presidio Ospedaliero Cimino di Termini Imerese

- Presidio Ospedaliero Madonna dell’Alto di Petralia Sottana

- Presidio Ospedaliero Civico di Partinico

- Presidio Ospedaliero Villa delle Ginestre di Palermo

- Presidio Ospedaliero Dei Bianchi di Corleone

- Presidio Ospedaliero Pisani di Palermo

ANAGRAFICA DEL COMMITTENTE

| COMMITTENTE | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO |
| --- | --- |
| SEDE LEGALE | VIA GIACOMO CUSMANO N° 24 – 90141 PALERMO |
| CODICE FISCALE/P. IVA | P.IVA : 05841760829 |
| DIRETTORE GENERALE | DOTT. SALVATORE CIRIGNOTTA |
| DIRETTORE SANITARIO | DOTT. ANNA RITA MATTALIANO |
| DIRETTORE AMMINISTRATIVO | DOTT. ANTONINO CANDELA |
| DIRETTORE DEL DIP. GESTIONE APPALTI PATRIMONIO | ING. VINCENZO LO MEDICO |
| DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO | ING. ANTONIO FASULO |
| RESPONSABILE DEL S.P.P. | ING. NICOLO’ PERRONE |
| RESPONSABILE SORV. SANITARIA | DOTT. VINCENZO LA PORTA |
| ATTIVITA’ | SANITARIA |
| SETTORE | SANITA’ |
| SITO INTERNET | www.asppalermo.org |

ANAGRAFICA DELL’APPALTO

| OGGETTO DELL’APPALTO | SERVIZIO DI GESTIONE, DISTRIBUZIONE E FORNITURA DEI GAS MEDICINALI AIC, DEI GAS MEDICINALI E DI LABORATORIO, DELLA PRODUZIONE ON-SITE DI ARIA F.U. COMPRESA LA MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DI STOCAGGIO, PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI A.S.P. DI PALERMO |
| --- | --- |
| DURATA DELL’APPALTO | 5 ANNI |

IMPRESA ESECUTRICE

| RAGIONE SOCIALE |  |
| --- | --- |
| INDIRIZZO SEDE LEGALE |  |
| TEL/FAX |  |
| ATTIVITA’ |  |
| LEGALE RAPPRESENTANTE |  |
| RESPONSABILE DEL SPP |  |
| MEDICO COMPETENTE |  |
| RESPONSABILE DI CANTIERE |  |
| ADDETTO FASE DI LAVORO |  |

NOTE INFORMATIVE PER L’APPALTATORE

- Il personale deve essere informato/formato/addestrato sui rischi specifici della propria attività lavorativa ai sensi dell’art. 36-37 del Decreto Legislativo n° 81/08

- Il personale dovrà essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore ed indicazione del datore di lavoro

- Il personale deve osservare tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro

- Qualsiasi infortunio, mancato infortunio o fatto meritevole di attenzione riguardante la sicurezza deve essere segnalato al Servizio di Prevenzione e Protezione dell’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO  sito in Palermo in Via Pindemonte n° 88

- fornire all’ Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo  l'elenco dei mezzi, delle attrezzature antinfortunistiche e dei Dispositivi di Protezione Individuale messi a disposizione del personale;

OBBLIGHI E DIVIETI

DIVIETO:

- di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate dal servizio.

- di ingombrare passaggi, corridoi, uscite di sicurezza. Qualsiasi lavoro a Voi affidato  che contrasti, per necessità  di operazioni con il presente divieto dovrà essere specificatamente autorizzato dal Responsabile di Struttura;

- di introdurre materiali e/o attrezzature pericolose e/o sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive;

OBBLIGO

- Nessun lavoratore o/e utente occasionale sosti nell’area oggetto delle operazioni di;

- Solo il personale autorizzato può accedere nelle aree e nell’apparecchiatura oggetto dell’intervento;

- di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni di segnaletica ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli ;

- di attenersi alle Procedure contenute nel Piano di emergenza del Committente;

- di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario di lavoro stabilito;

- per il personale di utilizzare indumenti adatti al servizio a cui sono preposti;

- di utilizzare correttamente le sostanze in modo da evitare situazioni di pericolo per i non addetti;

- Delimitare tutte le aree interessate ai lavori;

DISPOSIZIONI COMPORTAMENTALI IN CASO DI EMERGENZA/EVACUAZIONE

Il Datore  di Lavoro della ditta appaltatrice dovrà prendere visone del Piano di Emergenza e di Evacuazione della struttura presso la quale presta il servizio. Dovrà attenersi scrupolosamente a quanto in esso specificato relativamente alle misure comportamentali che dovranno essere assunte dalle ditte esterne.

Inoltre dovranno essere seguite le indicazioni nel seguito riportate:

PRECAUZIONI

- Non fumare negli spazi della azienda con eccezione dei luoghi in cui è espressamente consentito;

- Evitare l’incauto uso di fiamme libere;

- Non utilizzare acqua per spegnere l’incendio sulle apparecchiature elettriche in tensione;

- Non gettare tra i rifiuti bombole/flaconi che potrebbero contenere residui di sostanze infiammabili (liquidi o gassose);

- Nel caso debbano restare incustodite, le apparecchiature elettriche vanno tenute spente provvedendo all’occorrenza a disinnestare il cavo di alimentazione;

- Non manomettere o usare in maniera impropria qualsiasi mezzo o dispositivo di protezione o di sicurezza.

DISPOSIZIONE DI EVACUAZIONE

- L’allarme di evacuazione verrà diffuso a voce o con sirena di allarme ;

- Il personale della ditta non potrà riprendere l’attività se non dopo la dichiarazione di cessato allarme.

NORME DI SICUREZZA

- Abbandonare la “zona critica” recuperando i soli effetti personali di prima necessità (occhiali, lenti, ecc.);

- Abbandonare l’ambiente dall’uscita di emergenza più vicina (salvo diversa indicazione da parte delle persone preposte ai soccorsi);

- Mantenere silenzio e calma (dando ascolto ai consigli delle persone preposte ai soccorsi);

- Non tornare indietro per nessun motivo

- Sospendere i lavori in corso mettendo in sicurezza la postazione per quanto possibile;

- Aiutare, nei limiti delle proprie possibilità, quanti si trovano in difficoltà;

- Non utilizzare gli ascensori;

- Non ostruire gli accessi allo stabile;

- Mantenersi a debita distanza dai mezzi di soccorso in servizio;

- Recarsi senza indugi al punto di raccolta, segnalando eventuale personale della ditta disperso;

- Nel caso l’ambiente sia invaso dal fumo e/o dalle fiamme:

− se possibile camminare carponi verso l’uscita di emergenza più vicina

− se disponibili, avvolgere indumenti di lana (sciarpa, cappotti, ecc.) attorno alla testa.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI TECNICI CON RISCHIO Dl NATURA ELETTRICA

Il personale addetto agli interventi su impianti o strutture dell’ Azienda deve attenersi alle seguenti indicazioni:

- La ditta deve adeguatamente informare ed addestrare il proprio personale in materia di rischio di esposizione a rischi di natura elettrica; in particolare, sulle modalità di esecuzione in sicurezza degli interventi, sulla segnaletica di sicurezza e su tutte le misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza e salute degli operatori.

Il datore di lavoro della ditta, così come individuato ai fini dell’applicazione del D. Lgs. 81/08, deve assicurarsi, sistematicamente, che le procedure raccomandate vengano recepite e rigorosamente seguite.

- Il personale deve eseguire gli interventi di manutenzione attenendosi scrupolosamente alle indicazioni impartite dalla ditta, evitando di attuare operazioni non preventivamente autorizzate.

- Se previsti, la ditta deve fornire al personale i Dispositivi di Protezione Individuale specifici (DPI) e deve vigilare affinché siano realmente utilizzati.

- Il personale deve attenersi scrupolosamente agli obblighi e ai divieti indicati dalla specifica cartellonistica di sicurezza eventualmente affissa all’ingresso e all’interno dei locali, salvo diversa indicazione da parte di uno dei seguenti soggetti: Dirigente responsabile della struttura, Direttore dei Lavori.

- Qualora i lavori da eseguire interferiscono in toto o in parte con l’impianto elettrico dei locali, il Direttore dei lavori dovrà provvedere a disporre la disattivazione della parte di impianto interessata;

- La ditta dovrà provvedere alla verifica con idonea strumentazione che ogni componente dell’impianto elettrico risulti effettivamente disattivato;

- L’alimentazione dell’impianto di cantiere dovrà avvenire dal quadro elettrico più vicino che sia in grado di assicurare la fornitura dell’energia elettrica massima prevista.

- A monte della linea di alimentazione dovranno essere installati  idonei dispositivi per la protezione dal sovraccarico, corto circuito e dai pericoli di contatti indiretti;

- I dispositivi di cui al punto precedente dovranno altresì essere selettivi nei confronti degli altri dispositivi di protezione dell’Azienda posti a monte di essi;

- La posa dei cavi dal quadro di alimentazione sino al quadro di cantiere dovrà evitare ogni pericolo di intralcio o di  inciampo;

Giornalmente, a completamento della attività di lavoro, la ditta dovrà provvedere a disattivare l’impianto elettrico di cantiere a partire dal punto di fornitura dell’energia. Dovrà altresì rimuovere i conduttori o quant’altro possa interferire con le attività dell’azienda

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI TECNICI NEI LOCALI CON RISCHIO DI ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

La ditta ed il personale addetto agli interventi per i quali si ha la probabilità di esposizione a Campi Elettromagnetici ( CEM)  devono attenersi alle seguenti indicazioni:

- La ditta deve adeguatamente informare ed addestrare il proprio personale in materia di rischio fisico da radiazioni non ionizzanti; in particolare, sulle modalità di esecuzione in sicurezza degli interventi di manutenzione, sulla segnaletica di sicurezza e su tutte le misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza e salute degli operatori ed alla protezione dell’ambiente. Il datore di lavoro della ditta, così come individuato ai fini dell’applicazione del D. Lgs. 81/08 e s.m.i, deve assicurarsi, sistematicamente, che le procedure raccomandate vengano rigorosamente seguite.

- Il personale non deve invadere le zone delimitate da apposita segnaletica, se non espressamente autorizzato;

- Il personale deve attenersi scrupolosamente agli obblighi e ai divieti indicati dalla specifica cartellonistica di sicurezza affissa all’ingresso (ad esempio “Vietato l’accesso ai portatori di pace-maker”).

- In caso di rottura accidentale di elementi delle apparecchiature, il personale deve avvertire immediatamente il proprio Responsabile e il Direttore della struttura. Non tentare di rimediare autonomamente senza permesso e in mancanza di adeguate istruzioni.

- Osservare scrupolosamente il divieto di fumare, bere e mangiare nei laboratori.

- Il datore di lavoro della ditta deve avvisare l’Azienda e il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale delle situazioni di pericolo di cui venga a conoscenza.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE  RISCHIO Dl ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Il rischio biologico si deve considerare potenzialmente presente in tutti i reparti ed in tutti  i servizi dell’A.S.P. di Palermo in cui possa verificarsi una contaminazione accidentale.

Tale contaminazione può avvenire direttamente mediante materiale infetto o potenzialmente     infetto (es. Sangue, feci, urine ed altri liquidi biologici ecc..) o indirettamente mediante     contatto con apparecchiature, dispositivi medici, presidi chirurgici, piani di lavoro, superfici, letterecci, etc. potenzialmente infetti, compreso tutto ciò che è destinato ad essere smaltito come rifiuto.

Sono da ritenere a maggior rischio i reparti di degenza destinati all’accoglienza e ricovero di pazienti che hanno contratto malattie infettive,nonché:

Misure Precauzionali

- Accedere ai Reparti o Servizi  previa autorizzazione dell’A.S.P. di Palermo;

- Avvertire Dirigenti o Preposti del Servizio o Reparto interessato,  prima di effettuare qualsiasi  intervento   lavorativo;

- Attenersi alle eventuali misure di sicurezza suggerite dal Responsabile del Servizio interessato e/o alle indicazioni fornite dal personale tecnico;

- Rimuovere dalla stanza o dalla zona di lavoro il materiale non occorrente e che possa intralciare le lavorazioni  e possa essere di ostacolo per una corretta movimentazione;

- Per interventi su attrezzature e/o macchinari consultare sempre preventivamente  i libretti di istruzione tecnica ;

- Assicurarsi che le superfici e le  attrezzature oggetto dell’intervento( e in caso di invio per riparazioni alla casa produttrice) siano pulite e decontaminate;

- La movimentazione di materiale e cose deve essere effettuata in sicurezza, e, con l’ausilio di appositi carrelli,  utilizzando i percorso sporco/ pulito a secondo delle circostanze;

- Rimuovere i residui delle lavorazioni, allontanarli dal Reparto/Servizio e se necessario procedere alla sanificazione prima di ripristinare la funzionalità dell’ambiente e/o della zona dell’intervento e/o attrezzatura;

- Relazionare al Responsabile del Reparto/Servizio l’esito dell’intervento effettuato o i lavori eseguiti.

# ANALISI DEI RISCHI DA INTERFERENZE E DELLE CONSEGUENTI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

| Interferenza | Cause/Effetti | Misure di Prevenzione e Protezione adottate dall’U.O. | Fattore di rischio (P x D) | Misure di Prevenzione e Protezione da adottare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Interferenza con i mezzi di trasporto o altri mezzi o persone presenti nelle aree aziendali | eventuali incidenti con autovetture di dipendenti e di terzi | Indicazione di percorsi dedicati e relativa segnaletica verticale e orizzontale. | Medio | I mezzi dovranno spostarsi o fare manovra nelle zone di scarico sempre a “passo d’uomo”. Nel caso di compresenza di più automezzi per la consegna e lo scarico merci è necessario per evitare interferenze che ogni operatore attenda il proprio turno in funzione dell’ordine di arrivo senza interferire con le attività di scarico già in fase di espletamento nonché senza ostacolare la viabilità dei mezzi sanitari e/o privati. |
| Rischio da interferenza con visitatori, pazienti, lavoratori | urti con visitatori, pazienti e dipendenti dell’Azienda nei vari locali | Mantenere sempre la visibilità nella zona di transito | Medio | Il trasporto dei materiali dovrà avvenire a velocità adeguata e con cautele onde evitare urti con persone e cose. |
| Caduta per ostacoli e/o pavimenti resi scivolosi | Sversameto accidentale di liquidi Abbandonare ostacoli sui percorsi | Pavimenti antiscivolo | Alto | Eliminare gli ostacoli, uso di idonei DPI (calzature antiscivolo); apporre segnaletica mobile. |
| Di impiego di sostanze infiammabili | In caso di sversamenti/spandimenti accidentali | Per attività in appalto non sono previste sostanze infiammabili | trascurabile | Attuare le procedure di emergenza |
| Da rischio di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti | Accesso ad aree a rischio di radiazioni | Il rischio radiazioni ionizzanti è presente solo ad apparecchiature attive in locali adeguatamente segnalati; Presenza di segnaletica di sicurezza. | Medio | Rispetto della segnaletica e divieto di accesso |
| Da rischio incendio | Esodo forzato Inalazione gas tossici ustioni | Presenza di mezzi di estinzione di primo intervento (estintori, manichette, coperte antifiamma). Addestramento antincendio Procedure di emergenza | Medio | Divieto di fumo e utilizzo fiamme libere. Ad operazioni ultimate, dovrete lasciare la zona interessata sgombra e libera da materiali di risulta combustibili. In caso di emergenza attuare le procedure di emergenza indicate in precedenza. |
| Da presenza in concomitanza di persone | pazienti, visitatori, personale ditta, personale di altre ditte e personale | Organizzazione del lavoro evitando concomitanze di personale | medio | Attuare procedure specifiche di coordinamento rischi per evitare i rischi interferenti (informazione reciproca e costante sulle attività concomitanti/interferenti e sui rischi, riunioni di coordinamento rischi, verifiche congiunte sulla base del presente DUVRI). Impiegare personale idoneamente informato ed istruito, vigilando sul rispetto delle procedure concordate. |

# TIMA DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA IN ACCORDO AL DUVRI

In analogia ai lavori, come previsto dall’art. 7 comma 1 del D.P.R. 222/2003 per le misure preventive e protettive di carattere comportamentale/prescrittivo, i costi della sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenti individuate dal DUVRI per tutta la durata dell’appalto (5 anni) sono i seguenti.

COSTI RELATIVI AI RISCHI INTERFERENZIALI

Vengono considerati gli oneri relativi alle misure da porre in essere, da parte dell’appaltatore per la completa neutralizzazione dei rischi da interferenze procurate dallo svolgimento del servizio;

| Descrizione attrezzatura | Unità di misura | Prezzo Unitario (Euro) | Quantità | Costo per la sicurezza ( Euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Delimitazione della zona/lavoro mediante colonnine in plastica distanziati non oltre quattro metri per sostegno delle bande in plastica inclinate di colore bianco/rosso. Fornitura, messa in opera e rimozione | N° | 25,00 | 160 | 4.000,00 |
| Cartellinistica e segnaletica di sicurezza in materiale plastico rigido adatto per uso interno/esterno dimensione 25 x 25 | N° | 5,00 | 100 | 1.000,00 |
| Nastro di polietilene a bande inclinate di colore bianco/rosso ( h=7 cm, rotolo da 100 mt) | N° | 7,40 | 50 | 370,00 |
| Riunione di coordinamento fra i responsabili dell’Impresa operante e il Responsabile della Sicurezza del Committente. Costo medio pro-capite 3 ore per ogni riunione (6 riunioni ogni anno) | Pro-capite | € 35 ora | 18 | 630,00 |
| TOTALE ANNUO | € 6.000,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO ( x ANNI 5) | € 30.000,00 |

RIUNIONE DI COORDINAMENTO

Prima dell’inizio dei lavori, il Responsabile dei Lavori della Committenza ed il Responsabile della Ditta Esecutrice dovranno effettuare un verbale di sopralluogo

Il verbale dovrà riportare.

- La data di svolgimento del sopralluogo congiunto

- La formalizzazione dei soggetti presenti

La finalità dell’incontro è  essenzialmente l’analisi dei potenziali rischi interferenziali oggetto dei lavori e le soluzioni proposte per l’abbattimento degli stessi.

# Redatto da

Tecnico della Prevenzione

Dott. Giuseppe Pirreca